AT52317

WÓZEK INWALIDZKI, ELEKTRYCZNY, ZEWNĘTRZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

WHEELCHAIR, ELECTRIC, OUTDOOR MANUAL

ROLLSTUHL, ELEKTRISCH, MANUELL, FÜR DEN AUSSENBEREICH

INVALIDNÍ VOZÍK, ELEKTRICKÝ, VENKOVNÍ RUČNÍ

INVALIDNÝ VOZÍK, ELEKTRICKÝ, VONKAJŠÍ RUČNÝ

FAUTEUIL ROULANT, ÉLECTRIQUE, MANUEL EXTÉRIEUR

ROLSTOEL, ELEKTRISCH, HANDMATIG BUITENSHUIS

SILLA DE RUEDAS, ELÉCTRICA, MANUAL PARA EXTERIORES

SEDIA A ROTELLE, ELETTRICA, MANUALE PER ESTERNI

RULLSTOL, ELEKTRISK, MANUELL UTOMHUS

PL

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkownika. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń ciała lub wypadków. Tym samym, w celu bezpiecznego i pomyślnego użytkowania wyrobu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem.

UWAGA

Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

ZALECENIA DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zachować bezpieczeństwo w trakcie użytkowania wyrobu, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Nie należy składać i użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, przestróg lub instrukcji, przed próbą złożenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej, dystrybutorem lub pracownikiem technicznym, aby uniknąć skaleczenia się lub uszkodzenia produktu. Każdy użytkownik powinien zwrócić się do swojego lekarza lub terapeuty o określenie odpowiedniego wariantu regulacji i sposobu użytkowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zabezpieczone oraz czy kółka i ruchome części wyrobu są w dobrym stanie.

Podczas użytkowania wszystkie kółka muszą przez cały czas znajdować się w kontakcie z podłożem, co zapewnia stabilność.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do urazów.

UWAGA

Podczas użytkowania i obsługi produktu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

UWAGA

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub

b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub

c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wywrócenia się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się. Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Pracownik służby zdrowia wskazuje na jego własną odpowiedzialność użytkowanie wyrobu osobom dorosłym i dzieciom, biorąc pod uwagę dostępne warianty/rozmiary/niezbędne funkcje/wielkość oraz wskazania, mając na uwadze informacje dostarczone przez producenta.

OSTRZEŻENIA

  - Zabrania się korzystania z wózka inwalidzkiego, jeśli jego użytkowanie jest niezgodne z prawem lokalnym

  - Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem

  - Zabroniona jest jazda pozioma po zboczu

  - Przeładowanie jest zabronione, a maksymalna ładowność wynosi 120 kg

  - Zabrania się przekraczania linii bezpieczeństwa każdej z części teleskopowych

  - Zabrania się ręcznego kontaktu z elementami elektrycznymi, a przed rozpoczęciem kontaktu należy upewnić się, że wózek inwalidzki jest wyłączony

  - Zabrania się gwałtownego skręcania, znacznej zmiany kierunku jazdy i niestabilności, co może spowodować zagrożenie

  - Zabrania się jazdy w złych warunkach atmosferycznych lub w niesprzyjającym środowisku, tj. ulewny deszcz, ciężki śnieg, wiatr i inne warunki atmosferyczne oraz śliskie, błotniste i inne powierzchnie

  - Dzieciom poniżej 14 roku życia zabrania się samodzielnej jazdy (dopuszczalny wiek prowadzenia pojazdu jest uzależniony od lokalnego prawa)

  - Zabrania się jazdy bez kasku ochronnego. Noś kask lub inne wyposażenie ochronne zgodnie z lokalnymi przepisami

  - Podczas jazdy zabronione jest puszczanie uchwytu kierownicy. Zabrania się opierania ciała na uchwycie kierownicy. Zabronione jest opuszczanie pedału nożnego podczas jazdy

  - Zabronione jest samowolne modyfikowanie części i jazda zmodyfikowanym wózkiem inwalidzkim po drogach

  - Zabroniona jest jazda w niebezpiecznym otoczeniu, należy unikać łatwopalnych gazów, pary, cieczy, pyłów itp., które mogą spowodować niebezpieczne zdarzenia, takie jak pożar lub wybuch

  - Nie zaleca się transportu wózka inwalidzkiego samolotem.

UŻYTKOWNIE

1.Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy zasilanie jest odpowiednie, czy ciśnienie w oponach jest wystarczające i czy skuteczność hamowania jest nienaruszona.2.Należy włożyć kluczyk do zamka elektrycznego, przekręcić go w położenie "ON", lampka kontrolna zasilania zapali się, a zasilanie zostanie włączone przed rozpoczęciem jazdy.3. Prawą ręką powoli obrócić dźwignię regulacji prędkości do tyłu do uzyskania prędkości, która jest potrzebna do rozpoczęcia normalnej jazdy.4.Kiedy musisz się zatrzymać, najpierw przekręć dźwignię, tak aby prędkość znacznie spadła, następnie zahamuj i zatrzymaj wózek inwalidzki, przekręć kluczyk do pozycji "OFF", oznacza to, że zasilanie zostało odcięte, kluczyk wyjmij z gniazdka.5. Po użyciu należy naładować akumulator zgodnie z pozostającą pojemnością baterii.

UWAGA Maksymalna prędkość wynosi około 6km/h, przy czym promień skrętu jest ograniczony. Jeśli wykonasz ostry zakręt przy zbyt dużej prędkości, środek ciężkości stanie się niestabilny, co może doprowadzić do przewrócenia się i innych niebezpieczeństw.

PRZEZNACZENIE Produkt jest przeznaczony do wygodnego transportu osób o ograniczonej zdolności lub braku zdolności chodzenia.

Wózek inwalidzki jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.

PRZECIWWSKAZANIA Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

CECHY PRODUKTU

Wózek inwalidzki AT52317 jest sprytnym , Lekkim składanym czterokołowym narzędziem służącym do podróży. Czterokołowa konstrukcja jest stabilna i odpowiednia dla różnych grup wiekowych. Posiada zaawansowaną i niezawodną technologię projektową, zapewnia oszczędność energii, nie powoduje zanieczyszczeń i hałasu podczas pracy, co sprzyja ochronie środowiska. Wózek inwalidzki wyposażony jest w lampę, uchylne podłokietniki, kosz oraz torbę.

ROZKŁADANIE

1. Należy ustawić wózek inwalidzki na płaskim podłożu i pociągnąć za dolny mały czerwony uchwyt kulkowy, aby odblokować blokadę składania, następnie należy pociągnąć go do tyłu i do przodu, aby zakończyć rozkładanie wózka.(rys.2 i 3)

2. Aby przejść do montowania siedziska najpierw należy zamontować uchwyt na tylny kosz do głównej ramy za pomocą 2 dużych srebrnych śrub i nakrętek. (rys.6)

3. Następnie należy zamontować siedzisko w ramie, charakterystyczny dźwięk kliknięcia oznacza, że siedzisko zostało zamontowane poprawnie.(rys.1)

4. Podłokietniki należy włożyć we właściwe otwory (najpierw należy wykręcić z nich śruby) a następnie przykręcić śruby za pomocą klucza płaskiego.(rys.5)

5. Następnie zamontować kosz tylni za pomocą 4 czarnych śrub i okrągłych nakrętek oraz zamontować pokrywę kosza za pomocą 2 mniejszych srebrnych śrub i czarnych nakrętek. (6b)

6. Stelaż przedniego kosza należy zahaczyć na kierownicy a na nim przymocować kosz za pomocą rzepów. Kosz należy przymocować również do drążka kierownicy za pomocą rzepu. (6a)

7. Na koniec należy połączyć 2 wtyczki przewodów lampy do przewodów kierownicy  i zamontować uchwyty lampy na drążku kierownicy i dokręcić śruby.(rys.4)

Rys. 6a                                                      Rys.6b

SKŁADANIE

Należy ustawić wózek inwalidzki na płaskim podłożu, zdjąć część siedziska przed złożeniem i pociągnąć do góry dużą czerwoną kulę po prawej stronie. Po złożeniu, można pociągnąć za drążek kierunkowy aby go holować. Jeśli trzeba umieścić go w samochodzie lub przetransportować, można otworzyć uchwyt zwalniający kierunkowskaz i obrócić luźną nakrętkę, aby ustawić go na najniższej wysokości.

REGULACJA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO

Najpierw należy otworzyć uchwyt mocujący i obrócić poluzowaną nakrętkę. Ustawić dźwignię kierunkową na odpowiednią wysokość w zależności od wzrostu użytkownika. Po zakończeniu regulacji należy dokręcić nakrętkę i zablokować uchwyt mocujący. Podczas regulacji drążka kierowniczego należy uważać, aby nie odsłonić linii wyznaczającej bezpieczeństwo.

SCHEMAT FUNKCJI

Zespół przyrządów LCD, zamek, reflektory LED i wyświetlacz zasilania. Wprowadź i raz przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć zasilanie, przekręć klucz w przeciwną stronę w celu wyłączenia zasilania. Obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara dwa razy, aby włączyć reflektory LED(rys.10). Przełącznik klaksonu - naciśnij przycisk klaksonu w celu wygenerowania dźwięku. (rys.8) W celu dostosowania przyspieszenia należy przekręcić prawy uchwyt do regulacji prędkości zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. (rys.9) Przełącznik biegu wstecznego "R" - po naciśnięciu aktywny jest bieg wsteczny , po ponownym naciśnięciu aktywujemy jazdę do przodu. System parkowania z możliwością blokady hamulca  zapewnia parkowanie w sposób zapobiegający zjechania wózka inwalidzkiego z nierównej drogi. (rys.7)

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Port ładowania znajduje się pod lewą częścią korpusu, pokrywa portu ładowania musi być otwarta, a port ładowania suchy. Proszę podłączyć w pierwszej kolejności ładowarkę do gniazda ładowania pojazdu, a następnie podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda zasilania. Po naładowaniu, odłącz zasilanie, a następnie odłącz złącze, które jest podłączone do portu ładowania pojazdu W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu, pakiet akumulatorów nie jest w pełni naładowany. Ze względu na samo zużycie energii elektrycznej podczas transportu i cyklu przechowywania, urządzenie może mieć niską moc lub nie mieć jej wcale podczas pierwszego użycia. Jest to normalne zjawisko. Nie należy się tym przejmować. Należy ładować urządzenie zgodnie z metodą ładowania. Proszę używać oryginalnej ładowarki do ładowania. Nie należy używać innych ładowarek. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane przez nieużywanie oryginalnej ładowarki. Czas ładowania trwa około 5~8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora). Podczas ładowania, wskaźnik na ładowarce świeci się na czerwono, wskazując, że zasilanie jest włączone i ładuje się. Gdy wskaźnik zmieni się z czerwonego na zielony, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. W tym momencie należy przerwać ładowanie. Maksymalny czas ładowania nie powinien przekraczać 10 godzin. Długotrwałe ładowanie wpłynie na żywotność i bezpieczeństwo akumulatora. Zabrania się demontażu ładowarki, ponieważ posiada ona obwód wysokiego napięcia. Nie należy podłączać ładowarki do zasilania bez działającej ładowarki, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie żywotności ładowarki i może spowodować inne niebezpieczeństwa. Podczas ładowania, otoczenie powinno być puste, wentylowane, bez ognia, bez znajdujących się w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Rys. 11                                             Rys. 12

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Jeśli na powierzchni korpusu wózka inwalidzkiego pojawią się plamy, przetrzyj je czystą wodą lub łagodnym detergentem, a następnie wytrzyj suchą szmatką. Wskazówka: Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, benzyny, nafty ani innych żrących, lotnych rozpuszczalników chemicznych, w przeciwnym razie poważnie uszkodzi to wygląd i wewnętrzną strukturę karoserii. Zabronione jest używanie wysokociśnieniowego pistoletu wodnego do mycia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów elektronicznych i okablowania ponieważ może to skutkować potencjalnym wypadkiem. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować tego produktu. Firma nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji za samodzielną ingerencję w pojazd. Zabronione jest używanie jakichkolwiek części zamiennych niewskazanych przez firmę. Użycie ich spowoduje utratę gwarancji. W przypadku konieczności naprawy lub wymiany części, prosimy o kontakt z naszą firmą lub lokalnym sprzedawcą.

Konserwacja akumulatora

Nie należy umieszczać produktu w temperaturach powyżej 40 °C lub w niskich temperaturach, poniżej -20 °C. Nie należy wkładać akumulatora do ognia. W takich przypadkach może to spowodować awarię baterii, przegrzanie, a nawet ryzyko pożaru. Należy unikać całkowitego wyczerpania baterii i jej ponownego ładowania. Staraj się używać urządzenia tak często, jak to tylko możliwe. Wydłuży to znacznie żywotność akumulatora. Ponadto, jeśli akumulator jest używany w temperaturze pokojowej, może osiągnąć większy zasięg i wydajność podczas jazdy, natomiast jeśli jest używany w środowisku o temperaturze poniżej 0°C, jego żywotność i wydajność ulegną skróceniu. Zazwyczaj w temperaturze -20 °C zasięg jazdy może być o połowę mniejszy niż w normalnej temperaturze. Po wzroście temperatury, bateria odzyska swój zasięg. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, pamiętaj o ładowaniu co najmniej raz w miesiącu aby utrzymać żywotność akumulatora. Brak ładowania przez dłuższy czas może spowodować nadmierne rozładowanie akumulatora i jego uszkodzenie. Takie uszkodzenie jest niemożliwe do naprawienia.

PRZECHOWYWANIE

Gdy produkt nie jest używany, należy przechowywać go w suchym i chłodnym pomieszczeniu zamkniętym. Należy unikać przechowywania go na zewnątrz przez dłuższy czas. Ekspozycja na światło słoneczne, przegrzanie i zimne środowisko zewnętrzne przyspieszają starzenie się opon oraz skracają żywotność jego akumulatora. Uwaga: Osobom nie będącym profesjonalistami zabrania się demontażu akumulatora, w przeciwnym razie może dojść do poważnych wypadków związanych z bezpieczeństwem w wyniku porażenia prądem lub zwarcia! Jednocześnie nie wolno samowolnie wyjmować akumulatora. Jeśli potrzebujesz wymienić baterię, prosimy o kontakt z naszą firmą lub lokalnym dystrybutorem, zapewnimy Ci wysokiej jakości profesjonalne usługi.

UTYLIZACJA WYROBU

Wyrób należy zutylizować  w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAKRES DOSTAWY

WÓZEK INWALIDZKI ,TORBA, KOSZ, LAMPA, ŁADOWARKA, 2 KLUCZE PŁASKIE, 3 KLUCZE IMBUSOWE, ZESTAW ŚRUBEK I PODKŁADEK ( 2 DUŻE SREBRNE, 2 MAŁE SREBRNE,  4 CZARNE) INSTRUKCJA OBSŁUG

UWAGA: ZESTAW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PACZEK!!!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Nazwa produktu | Wózek Inwalidzki Elektryczny Zewnętrzny AT52317 |
| --- | --- |
| Wymiary całkowite | 980x550x830mm |
| Rozmiary opakowań | 370x550x690mm |
| Wielkość opakowania | 630*410*745mm |
| Moc silnika | 250W |
| Koła przednie pneumatyczne | 10 cali |
| Koła tylne lane | 8 cali |
| Bateria litowa | 36V10Ah |
| Ładowarka | 110 - 220V |
| Czas ładowania | 5h |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 6km/h |
| Promień skrętu | 1.5m |
| Maks. stopień przewyższenia. | 12° |
| Maks. ciężar załadunku | 120 kg |
| Odstęp od podłoża | 9.5cm |
| Zasięg | 25km |
| Waga nominalna / ciężar brutto | 29kg |
| Części dodatkowe | Kosz, torba |

Ten znak oznacza maksymalną wagę użytkownika!

ENG

Introduction

Thank you for purchasing our product. Please read this user manual carefully before using it. Incorrect use may lead to damage to health, injury or accidents. Thus, in order to use the product safely and successfully, please read this manual carefully.

NOTE

Check all parts for damage caused during transit. If such damage is noticed, DO NOT use the product. Contact the manufacturer for more information.

SAFETY PRECAUTIONS. TO MAINTAIN SAFETY

To maintain safety when using the product, follow the guidelines below.

Do not assemble or use the product until you have read and understood these instructions. If you do not understand the warnings, cautions or instructions, contact your healthcare professional, distributor or technician before attempting to assemble the device to avoid injury or damage to the product. Each user should ask their healthcare professional or therapist to determine the appropriate adjustment option and method of use.

Before use, check that all components have been secured and that the castors and moving parts of the product are in good condition.

During use, all castors must be in contact with the ground at all times to ensure stability.

Failure to do so may lead to injury.

CAUTION

During use and handling of the product and when assembling and adjusting the mechanisms, there may be a danger that parts of the user's/companion's body could become trapped and/or pinched in the openings/gaps between components. Perform these operations with particular care. Once adjustments have been completed, stabilise the position by tightening the nuts/bolts securely.

NOTE

In the event of a device-related "serious incident" that directly or indirectly led to, could have led to, or is likely to lead to any of the following:

(a) death of a patient, user or other person, or

(b) temporary or permanent deterioration of the health of a patient, user or other person, or

(c) a serious risk to public health

this 'serious incident' must be notified to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user or patient is resident. For Poland, the competent authority is the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products.

ATTENTION In the event of pain, allergic reactions or other disturbing, unclear symptoms related to the use of a medical device, consult a healthcare professional.

ATTENTION The manufacturer shall not be liable for damage caused by negligent maintenance, inadequate servicing or resulting from failure to follow the recommendations contained in these instructions for use.

ATTENTION There may be a risk of tipping over if the product is used incorrectly. Please observe the instructions for getting on/off/moving. It is forbidden to use the product other than in accordance with its intended use

DESTINED PATIENT GROUP

The healthcare professional indicates on his own responsibility the use of the product for adults and children, taking into account the available variants/sizes/unnecessary functions/sizes and indications, bearing in mind the information provided by the manufacturer.

WARNINGS

- It is forbidden to use the wheelchair if its use is contrary to local law

- It is prohibited to use the product other than in accordance with its intended use

- Horizontal driving on a slope is prohibited

- Overloading is prohibited and the maximum load capacity is 120 kg

- It is forbidden to cross the safety line of any telescopic parts

- Manual contact with electrical components is prohibited and it must be ensured that the wheelchair is switched off before making contact

- Abrupt turning, significant change of direction and instability is prohibited, which may cause danger

- It is forbidden to drive in bad weather conditions or in an unfavourable environment, i.e. heavy rain, heavy snow, wind and other weather conditions and slippery, muddy and other surfaces

- Children under the age of 14 are prohibited from driving alone (the permissible driving age depends on local law)

- It is prohibited to ride without a safety helmet. Wear a helmet or other protective equipment in accordance with local regulations

- It is prohibited to let go of the handlebar grip while riding. It is forbidden to rest your body on the handlebar grip. You must not lower the foot pedal while riding.

- It is forbidden to modify parts on your own and to ride a modified wheelchair on the road

- It is forbidden to drive in a dangerous environment, avoid flammable gases, vapours, liquids, dust, etc., which may cause dangerous events such as fire or explosion

- It is not recommended to transport the wheelchair by air.

USE

1.Before driving, check that the power supply is adequate, tire pressure is sufficient and braking performance is adequate. 2.Insert the key into the electric lock, turn it di the "ON" position, the power indicator light will come on and the power will be turned on. 3.With your right hand, slowly turn the speed control lever towards you to the speed you need to start normal driving.4.When you need to stop, first turn the lever so that the speed drops significantly, then brake and stop the wheelchair, turn the key to the "OFF" position, this means the power has been turned off, remove the key from the socket.

CAUTION The maximum speed is approximately 6km/h, with a limited turning radius. If you make a sharp turn at too high a speed, the centre of gravity will become unstable, which may lead to tipping and other hazards.

PURPOSE This product is designed to comfortably transport people with limited or no walking ability. The wheelchair is designed to transport one person.

PRECAUTIONS Physical or mental limitations (e.g. visual impairment) that prevent safe handling of the product.

PRODUCT FEATURES The AT52317 wheelchair is a clever , Lightweight folding four-wheel travel tool. The four-wheel design is stable and suitable for different age groups. It has advanced and reliable design technology, provides energy saving, no pollution and noise during operation, which promotes environmental protection. The wheelchair is equipped with a lamp, tilting armrests, basket and bag.

UNFOLDING

1. set the wheelchair on a flat surface and pull the lower small red ball handle to unlock the folding lock, then pull it backwards and forwards to finish unfolding the wheelchair.(fig.2 and 3)

2.To proceed to mounting the seat, first mount the rear basket holder to the main frame with 2 large silver screws and nuts. (fig.6)

3. then install the seat in the frame, a characteristic clicking sound means that the seat has been installed correctly.(fig.1)

4. armrests should be inserted into the correct holes (first remove the screws from them) and then tighten the screws with a wrench.(fig.5)

5. Then install the rear basket with 4 black screws and round nuts, and install the basket cover with 2 smaller silver screws and black nuts. (6b)

6. hook the frame of the front basket to the handlebars and attach the basket to the handlebars with Velcro. The basket should also be attached to the handlebar bar with Velcro. (6a)

7. Finally, connect the 2 plugs of the lamp wires to the steering wheel wires and mount the lamp holders on the steering bar and tighten the screws.(fig.4)

ASSEMBLING

Place the wheelchair on a flat surface, remove the seat part before folding and pull up the large red ball on the right side. After folding, you can pull the directional rod to tow it. If you need to place it in the car or transport it, you can open the directional release handle and turn the loose nut to set it at its lowest height.

STEERING ROD ADJUSTMENT

First, open the mounting bracket and turn the loose nut. Adjust the directional lever to the correct height according to your height. When the adjustment is complete, tighten the nut and lock the mounting bracket. When adjusting the steering rod, be careful not to expose the line marking the safety.

FUNCTION DIAGRAM

LCD instrument cluster, lock, LED headlights and power display. Enter and turn the key clockwise once to turn on the power, turn the key counterclockwise to turn off the power. Turn the key clockwise twice to turn on the LED headlights(fig.10). Horn switch - press the horn button to generate sound. (fig.8) To adjust acceleration, turn the right speed control handle as shown. (fig.9) Reverse gear switch "R" - when pressed, reverse gear is activated , when pressed again, forward driving is activated. The parking system with the possibility of locking the brake provides parking in a way that prevents the wheelchair from rolling off the uneven road. (fig.7)

MAINTENANCE AND CLEANING

If stains appear on the surface of the wheelchair body, wipe with clean water or mild detergent and then wipe with a dry cloth.

Note: Do not use alcohol, petrol, paraffin or other caustic, volatile chemical solvents for cleaning, otherwise this will seriously damage the appearance and internal structure of the body. It is forbidden to use a high-pressure water gun for cleaning to avoid damaging internal electronic components and wiring as this could result in a potential accident. Do not disassemble or modify this product yourself. The company will not accept any consequences for tampering with the vehicle yourself. It is forbidden to use any spare parts not indicated by the company. Their use will void the warranty. If you need to repair or replace parts, please contact our company or your local dealer.

Battery maintenance

Do not place the product in temperatures above 40 °C or in low temperatures below -20 °C. Do not place the battery in a fire. Doing so may result in battery failure, overheating and even risk of fire. Avoid completely depleting the battery and recharging it. Try to use the device as often as possible. This will significantly extend the life of the battery. In addition, if the battery is used at room temperature, it can achieve greater driving range and performance, whereas if it is used in an environment with temperatures below 0 °C, its life and performance will be reduced. Typically, at -20°C, the driving range can be half that at normal temperatures. Once the temperature rises, the battery will regain its range. If you do not use the product for an extended period of time, be sure to charge at least once a month to maintain battery life. Failure to charge for a prolonged period of time can cause the battery to over discharge and become damaged. Such damage is impossible to repair.

STORAGE

When the product is not in use, store it in a dry and cool closed room. Avoid storing it outside for long periods of time. Exposure to sunlight, overheating and cold outdoor environments accelerate tyre ageing and shorten the life of its battery. Note: Non-professionals are forbidden to dismantle the battery, otherwise serious safety accidents due to electric shock or short-circuit may occur! At the same time, the battery must not be removed arbitrarily. If you need to replace the battery, please contact our company or your local distributor, we will provide you with high quality professional services.

DISPOSAL OF THE DEVICE

Once the medical device has been withdrawn, it must be handled in a manner appropriate for the disposal of electrical and electronic equipment.

SCOPE OF DELIVERY

WHEELCHAIR,BAG, BASKET, LAMP, CHARGER, 2 WRENCHES, 3 ALLEN WRENCHES, SET OF SCREWS AND WASHERS ( 2 LARGE SILVER, 2 SMALL SILVER, 4 BLACK) INSTRUCTION MANUAL

NOTE: THE SET CONSISTS OF TWO PACKAGES!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name Electric Wheelchair Outdoor AT52317

Overall dimensions 980x550x830mm

Pack sizes 370x550x690mm

Packing size 630*410*745mm

Motor power 250W

Pneumatic front wheels 10 inches

Lithium battery 36V10Ah

Charger 110 - 220V

Charging time 5h

Top speed (km/h) 6km/h

turning radius 1.5m

degree of elevation. 12°

loading weight 120 kg

Clearance from the ground 9.5cm

Reception 25km

Nominal weight / gross weight 29kg

Additional parts Basket, bag

This mark indicates the user's maximum weight!

DE Einführung Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es benutzen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gesundheitsschäden, Verletzungen oder Unfällen führen. Um das Produkt sicher und erfolgreich nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. HINWEIS Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden, die während des Transports entstanden sind. Wenn solche Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt NICHT. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien. Bauen Sie das Produkt nicht zusammen und benutzen Sie es nicht, bevor Sie diese Anweisungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnungen, Vorsichtshinweise oder Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer, Händler oder Techniker, bevor Sie versuchen, das Gerät zusammenzubauen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Jeder Benutzer sollte seinen medizinischen Betreuer oder Therapeuten fragen, um die geeignete Einstellmöglichkeit und Verwendungsmethode zu bestimmen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten befestigt sind und dass die Rollen und beweglichen Teile des Produkts in gutem Zustand sind. Während der Benutzung müssen alle Rollen jederzeit den Boden berühren, um die Stabilität zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen. VORSICHT Bei der Benutzung und Handhabung des Produkts sowie bei der Montage und Einstellung der Mechanismen besteht die Gefahr, dass Körperteile des Benutzers/der Begleitperson in den Öffnungen/Zwischenräumen der Bauteile eingeklemmt und/oder gequetscht werden können. Führen Sie diese Arbeiten mit besonderer Sorgfalt durch. Stabilisieren Sie nach Abschluss der Einstellungen die Position, indem Sie die Muttern/Schrauben fest anziehen. HINWEIS Im Falle eines "schwerwiegenden Vorkommnisses" im Zusammenhang mit einem Gerät, das direkt oder indirekt zu einem der folgenden Punkte geführt hat, hätte führen können oder wahrscheinlich führen wird: a) Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person, oder b) eine vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Nutzers oder einer anderen Person oder c) eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit Dieses "schwerwiegende Vorkommnis" muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender oder Patient seinen Wohnsitz hat, gemeldet werden. Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen beunruhigenden, unklaren Symptomen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Medizinprodukts ist ein Arzt aufzusuchen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nachlässige Wartung, unzureichende Instandhaltung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Empfehlungen verursacht werden. ACHTUNG Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts besteht Kippgefahr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Auf-/Absteigen/Umstellen. Es ist verboten, das Produkt anders als bestimmungsgemäß zu verwenden. BESTIMMTE PATIENTENGRUPPEN Das medizinische Fachpersonal gibt in eigener Verantwortung die Verwendung des Produkts für Erwachsene und Kinder an, unter Berücksichtigung der verfügbaren Varianten/Größen/unnötigen Funktionen/Größen und Indikationen, unter Berücksichtigung der vom Hersteller bereitgestellten Informationen. VORSICHT - Es ist verboten, den Rollstuhl zu benutzen, wenn seine Verwendung gegen die örtlichen Gesetze verstößt. - Es ist verboten, das Produkt anders als bestimmungsgemäß zu verwenden - Das horizontale Fahren am Hang ist verboten. - Es ist verboten, das Produkt zu überladen; die maximale Tragfähigkeit beträgt 120 kg. - Es ist verboten, die Sicherheitslinie der Teleskopteile zu überschreiten. - Der manuelle Kontakt mit elektrischen Bauteilen ist verboten und es muss sichergestellt werden, dass der Rollstuhl vor dem Kontakt ausgeschaltet ist. - Abruptes Wenden, starke Richtungsänderungen und Instabilität sind verboten und können eine Gefahr darstellen. - Es ist verboten, bei schlechtem Wetter oder in einer ungünstigen Umgebung zu fahren, d. h. bei starkem Regen, starkem Schneefall, Wind und anderen Witterungsbedingungen sowie auf rutschigem, schlammigem oder anderem Untergrund - Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht allein fahren (das zulässige Fahralter hängt von den örtlichen Gesetzen ab) - Es ist verboten, ohne Schutzhelm zu fahren. Tragen Sie einen Helm oder eine andere Schutzausrüstung gemäß den örtlichen Vorschriften. - Es ist verboten, den Lenkergriff während der Fahrt loszulassen. Es ist verboten, den Körper auf dem Lenkergriff abzustützen. Das Fußpedal darf während der Fahrt nicht abgesenkt werden. - Es ist verboten, Teile selbst zu modifizieren und mit einem modifizierten Rollstuhl auf der Straße zu fahren. - Es ist verboten, in einer gefährlichen Umgebung zu fahren und brennbare Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten, Staub usw. zu vermeiden, die gefährliche Ereignisse wie Feuer oder Explosionen verursachen können. - Es wird nicht empfohlen, den Rollstuhl mit dem Flugzeug zu transportieren. VERWENDUNG 1. Überprüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Stromversorgung ausreichend ist, der Reifendruck ausreicht und die Bremsleistung stimmt. 2. Stecken Sie den Schlüssel in das Elektroschloss, drehen Sie ihn in die Stellung "ON", die Betriebskontrollleuchte leuchtet auf und der Strom wird eingeschaltet. 3. Drehen Sie mit der rechten Hand langsam den Geschwindigkeitsregelungshebel in Ihre Richtung, bis Sie die Geschwindigkeit erreichen, die Sie für eine normale Fahrt benötigen. 4. Wenn Sie anhalten müssen, drehen Sie zuerst den Hebel, so dass die Geschwindigkeit deutlich sinkt, dann bremsen Sie und halten den Rollstuhl an, drehen Sie den Schlüssel in die Position "OFF", das bedeutet, dass der Strom ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Schlüssel aus dem Schloss. VORSICHT Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 6 km/h, der Wenderadius ist begrenzt. Wenn Sie bei einer zu hohen Geschwindigkeit eine scharfe Kurve fahren, wird der Schwerpunkt instabil, was zum Umkippen und anderen Gefahren führen kann. ZWECK Dieses Produkt ist für den bequemen Transport von Personen mit eingeschränkter oder fehlender Gehfähigkeit konzipiert. Der Rollstuhl ist für den Transport einer Person ausgelegt. VORSICHTSMASSNAHMEN Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehschwäche), die eine sichere Handhabung des Produkts verhindern. PRODUKTEIGENSCHAFTEN Der Rollstuhl AT52317 ist ein cleveres, leichtes, faltbares Reisegerät mit vier Rädern. Das vierrädrige Design ist stabil und für verschiedene Altersgruppen geeignet. Er verfügt über eine fortschrittliche und zuverlässige Designtechnologie, die Energie spart, keine Verschmutzung und keinen Lärm während des Betriebs verursacht, was den Umweltschutz fördert. Der Rollstuhl ist mit einer Lampe, kippbaren Armlehnen, einem Korb und einer Tasche ausgestattet. AUFKLAPPEN 1. Stellen Sie den Rollstuhl auf eine ebene Fläche und ziehen Sie den unteren kleinen roten Kugelgriff, um die Klappsperre zu entriegeln, dann ziehen Sie ihn vor und zurück, um den Rollstuhl vollständig zu entfalten (Abb. 2 und 3). 2 Um mit der Montage des Sitzes fortzufahren, montieren Sie zuerst den hinteren Korbhalter mit den 2 großen silbernen Schrauben und Muttern am Hauptrahmen (Abb.6). 3. Montieren Sie dann den Sitz am Rahmen. Ein deutliches Klickgeräusch zeigt an, dass der Sitz korrekt montiert wurde (Abb. 1). Setzen Sie die Armlehnen in die richtigen Löcher ein (entfernen Sie zuerst die Schrauben von den Armlehnen) und ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest (Abb.5). 5. Montieren Sie nun den hinteren Korb mit 4 schwarzen Schrauben und runden Muttern und montieren Sie die Korbabdeckung mit 2 kleineren silbernen Schrauben und schwarzen Muttern (6b). 6. Haken Sie den vorderen Korbrahmen am Lenker ein und befestigen Sie den Korb mit dem Klettverschluss am Lenker. Der Korb sollte ebenfalls mit einem Klettverschluss an der Lenkstange befestigt werden (6a). 7. Verbinden Sie schließlich die beiden Stecker der Lampenkabel mit den Lenkradkabeln, montieren Sie die Lampenhalterungen an der Lenkstange und ziehen Sie die Schrauben fest (Abb. 4). . ZUSAMMENKLAPPEN Legen Sie den Rollstuhl auf eine ebene Fläche, nehmen Sie das Sitzteil vor dem Falten ab und ziehen Sie den kleinen roten Kugelgriff auf der rechten Seite nach oben. Nach dem Zusammenfalten können Sie an der Richtungsstange ziehen, um den Rollstuhl zu ziehen. Wenn Sie den Rollstuhl ins Auto packen oder transportieren möchten, können Sie den Entriegelungsgriff öffnen und die lose Mutter drehen, um ihn auf die niedrigste Höhe einzustellen. EINSTELLEN DER LENKSTANGE Öffnen Sie zunächst die Halterung und drehen Sie die lose Mutter. Stellen Sie den Richtungshebel auf die richtige Höhe entsprechend Ihrer Körpergröße ein. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, ziehen Sie die Mutter fest und sichern Sie die Halterung. Achten Sie beim Einstellen der Lenkstange darauf, dass die Sicherheitsleine nicht freigelegt wird. FUNKTIONSSCHEMA LCD-Kombiinstrument, Schloss, LED-Scheinwerfer und Leistungsanzeige. Setzen Sie sich auf den Rollstuhl und drehen Sie den Schlüssel einmal im Uhrzeigersinn, um ihn einzuschalten, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um das Fahrzeug auszuschalten. Drehen Sie den Schlüssel zweimal im Uhrzeigersinn, um die LED-Scheinwerfer einzuschalten (Abb.10). Hupenschalter - drücken Sie die Hupentaste, um einen Ton zu erzeugen (Abb.8). Zum Einstellen der Beschleunigung drehen Sie den rechten Geschwindigkeitsregler wie abgebildet (Abb.9). Schalter für den Rückwärtsgang "R" - Wenn er gedrückt wird, wird der Rückwärtsgang aktiviert, wenn er erneut gedrückt wird, wird der Vorwärtsgang aktiviert. Das Parksystem mit der Möglichkeit, die Bremse zu blockieren, sorgt dafür, dass der Rollstuhl auf unebenen Straßen nicht wegrollt (Abb.7). WARTUNG UND REINIGUNG Wenn Flecken auf der Oberfläche des Rollstuhlkörpers auftreten, wischen Sie sie mit klarem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel ab und wischen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, kein Benzin, kein Petroleum oder andere ätzende, flüchtige chemische Lösungsmittel, da dies das Aussehen und die innere Struktur des Rollstuhls ernsthaft beschädigen kann. Es ist verboten, das Gerät mit einem Hochdruckreiniger zu säubern, um eine Beschädigung der internen elektronischen Komponenten und der Verkabelung zu vermeiden, da dies zu einem Unfall führen könnte. Nehmen Sie dieses Produkt nicht selbst auseinander und modifizieren Sie es nicht. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Manipulationen am Fahrzeug entstehen. Es ist verboten, Ersatzteile zu verwenden, die nicht von der Firma angegeben sind. Ihre Verwendung führt zum Erlöschen der Garantie. Wenn Sie Teile reparieren oder ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen oder Ihren Händler vor Ort. Batteriewartung Bewahren Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 40 °C oder bei niedrigen Temperaturen unter -20 °C auf. Halten Sie den Akku von Wärmequellen fern. Andernfalls kann der Akku versagen, sich überhitzen und es besteht sogar Brandgefahr. Vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen und ihn wieder aufzuladen. Versuchen Sie, das Gerät so oft wie möglich zu benutzen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängert. Wenn der Akku bei Raumtemperatur verwendet wird, kann er außerdem eine größere Reichweite und Leistung erzielen, während sich seine Lebensdauer und Leistung verringert, wenn er in einer Umgebung mit Temperaturen unter 0 °C verwendet wird. Typischerweise kann die Reichweite bei -20 °C nur halb so groß sein wie bei normalen Temperaturen. Sobald die Temperatur ansteigt, gewinnt die Batterie ihre Reichweite wieder zurück. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie es mindestens einmal im Monat aufladen, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten. Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum nicht aufladen, kann sich der Akku zu stark entladen und beschädigt werden. Solche Schäden sind nicht zu reparieren. LAGERUNG Wenn das Produkt nicht benutzt wird, bewahren Sie es in einem trockenen und kühlen geschlossenen Raum auf. Vermeiden Sie es, es für längere Zeit im Freien zu lagern. Sonneneinstrahlung, Überhitzung und Kälte im Freien beschleunigen die Reifenalterung und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Hinweis: Das Zerlegen der Batterie durch Laien ist verboten, da es sonst zu schweren Sicherheitsunfällen durch Stromschlag oder Kurzschluss kommen kann! Gleichzeitig darf die Batterie nicht willkürlich entfernt werden. Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen oder Ihren örtlichen Händler. ENTSORGUNG Nach der Entnahme des Medizinprodukts muss es in einer für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten geeigneten Weise behandelt werden. LIEFERUMFANG Rollstuhl, Tasche, Korb, Lampe, Ladegerät, 2 Gabelschlüssel, 3 Inbusschlüssel, Satz Schrauben und Unterlegscheiben (2 große silberne, 2 kleine silberne, 4 schwarze), Bedienungsanleitung HINWEIS DAS SET BESTEHT AUS ZWEI PAKETEN! TECHNISCHE DATEN Produktname Elektrischer Outdoor-Rollstuhl AT52317 Gesamtabmessungen 980x550x830mm Packmaß 370x550x690mm Packmaß 630*410*745mm Motorleistung 250W Pneumatische Vorderräder 10 Zoll Gegossene Hinterräder 8 Zoll Lithium-Batterie 36V10Ah Ladegerät 110 - 220V Aufladezeit 5h Höchstgeschwindigkeit (km/h) 6km/h Wenderadius 1,5 m Max. Steigung 12° Max. Ladegewicht 120kg Bodenfreiheit 9,5 cm Reichweite 25km Nenngewicht / Bruttogewicht 29kg Zusätzliche Teile Korb, Tasche Dieses Zeichen gibt das maximale Gewicht des Benutzers an! CZK Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Nesprávné používání může vést k poškození zdraví, zranění nebo nehodám. Proto, abyste mohli výrobek bezpečně a úspěšně používat, přečtěte si pečlivě tento návod. POZNÁMKA Zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud takové poškození zjistíte, výrobek NEPOUŽÍVEJTE. Další informace získáte od výrobce. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI Pro zachování bezpečnosti při používání výrobku dodržujte níže uvedené pokyny. Výrobek nesestavujte ani nepoužívejte, dokud si tyto pokyny nepřečtete a neporozumíte jim. Pokud varováním, upozorněním nebo pokynům nerozumíte, obraťte se před pokusem o sestavení přístroje na svého zdravotnického pracovníka, distributora nebo technika, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku. Každý uživatel by měl požádat svého zdravotnického pracovníka nebo terapeuta o určení vhodné možnosti nastavení a způsobu použití. Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti upevněny a zda jsou kolečka a pohyblivé části výrobku v dobrém stavu. Během používání musí být všechna kolečka neustále v kontaktu se zemí, aby byla zajištěna stabilita. V opačném případě může dojít ke zranění. UPOZORNĚNÍ Během používání a manipulace s výrobkem a při montáži a seřizování mechanismů může hrozit nebezpečí, že se části těla uživatele/spolujezdce zachytí a/nebo skřípnou v otvorech/ mezerách mezi součástmi. Tyto operace provádějte se zvláštní opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu pevným utažením matic/šroubů. NEŽADOUCÍ PŘÍHODA V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí: a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby, c) vážné ohrožení veřejného zdraví tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. POZOR V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných znepokojivých příznaků, které nejsou uživateli jasné a které souvisejí s používáním zdravotnického prostředku, se poraďte se zdravotnickým pracovníkem. UPOZORNĚNÍ Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedbalou údržbou, nedostatečným servisem nebo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. UPOZORNĚNÍ Při nesprávném používání výrobku může hrozit nebezpečí převrácení. Dodržujte pokyny pro nastupování/vystupování/přemísťování. Je zakázáno používat výrobek jinak než v souladu s jeho určením. CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ Zdravotnický pracovník na vlastní odpovědnost určí použití výrobku pro dospělé a děti s ohledem na dostupné varianty/velikosti/potřebné funkce/velikosti a indikace a s ohledem na informace poskytnuté výrobcem. UPOZORNĚNÍ - Je zakázáno používat invalidní vozík, pokud je jeho používání v rozporu s místními zákony. - Je zakázáno používat výrobek jinak než v souladu s jeho určením - Je zakázána vodorovná jízda po svahu - Je zakázáno přetěžování a maximální nosnost je 120 kg. - Je zakázáno překračovat bezpečnostní linii jakýchkoli teleskopických částí - Je zakázán ruční kontakt s elektrickými součástmi a před kontaktem je nutné zajistit, aby byl vozík vypnutý. - Je zakázáno prudké otáčení, výrazná změna směru a nestabilita, která může způsobit nebezpečí. - Je zakázáno jezdit za špatných povětrnostních podmínek nebo v nepříznivém prostředí, tj. za silného deště, hustého sněžení, větru a jiných povětrnostních podmínek a na kluzkém, blátivém a jiném povrchu. - Dětem mladším 14 let je zakázáno řídit vozidlo samostatně (přípustný věk pro řízení závisí na místních právních předpisech). - Je zakázáno jezdit bez ochranné přilby. Používejte přilbu nebo jiné ochranné pomůcky v souladu s místními předpisy - Je zakázáno pouštět za jízdy rukojeť řídítek. Je zakázáno opírat se tělem o rukojeť řídítek. Během jízdy nesmíte spouštět nožní pedál. - Je zakázáno upravovat díly svépomocí a jezdit na upraveném vozíku po silnici. - Je zakázáno jezdit v nebezpečném prostředí, vyhýbat se hořlavým plynům, parám, kapalinám, prachu atd. které mohou způsobit nebezpečné události, jako je požár nebo výbuch. - Nedoporučuje se přepravovat invalidní vozík letecky. POUŽÍVÁNÍ 1. Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je napájení dostatečné, zda je tlak v pneumatikách dostatečný a zda je brzdný účinek správný. 2. Vložte klíč do elektrického zámku, otočte jím do polohy "ON", rozsvítí se kontrolka napájení a napájení se zapne. 3. Pravou rukou pomalu otáčejte páčkou regulace rychlosti směrem k sobě, dokud nedosáhnete rychlosti, kterou potřebujete pro zahájení běžné jízdy. 4. Když potřebujete zastavit, nejprve otočte páčkou tak, aby rychlost výrazně klesla, poté zabrzděte a zastavte vozík, otočte klíčkem do polohy "OFF", to znamená, že napájení bylo vypnuto, vyjměte klíč ze zásuvky. ÚČEL Tento výrobek je určen k pohodlné přepravě osob s omezenou nebo žádnou schopností chůze. Invalidní vozík je určen k přepravě jedné osoby. PŘEDPOKLADY Fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem. VLASTNOSTI VÝROBKU Invalidní vozík AT52317 je chytrý , lehký skládací čtyřkolový cestovní nástroj. Čtyřkolová konstrukce je stabilní a vhodná pro různé věkové skupiny. Má pokročilou a spolehlivou konstrukční technologii, zajišťuje úsporu energie, neznečišťuje a nehlučí během provozu, což podporuje ochranu životního prostředí. Vozík je vybaven lampičkou, sklápěcími područkami, košíkem a taškou. VYKLÁDÁNÍ 1 Postavte invalidní vozík na rovný povrch a zatáhněte za spodní malou červenou kuličkovou rukojeť, aby se odjistil zámek skládání, poté ji zatáhněte dopředu a dozadu, abyste dokončili rozkládání vozíku (obr. 2 a 3). 2 Chcete-li přejít k montáži sedadla, nejprve připevněte držák zadního koše k hlavnímu rámu pomocí 2 velkých stříbrných šroubů a matic. (obr. 6) 3. Poté by mělo být sedadlo připevněno k rámu, výrazné cvaknutí signalizuje, že sedadlo bylo správně připevněno (obr. 1). 4. Vložte opěrky rukou do správných otvorů (nejprve odstraňte šrouby z opěrek rukou) a poté šrouby utáhněte klíčem (obr. 5). (5) Dále namontujte zadní koš pomocí 4 černých šroubů a kulatých matic a namontujte kryt koše pomocí 2 menších stříbrných šroubů a černých matic. (6b) 6. Zahákněte rám předního koše za řídítka a připevněte koš k řídítkům pomocí suchého zipu. Košík by měl být rovněž připevněn k řídítkům pomocí suchého zipu. (6a) 7. Nakonec připojte 2 zástrčky vodičů svítilen k vodičům volantu, namontujte držáky svítilen na tyč řízení a utáhněte šrouby (obr. 4). MONTÁŽ Postavte invalidní vozík na rovný povrch, před složením vyjměte sedací část a vytáhněte nahoru velkou červenou kouli na pravé straně. Po složení můžete zatáhnout za směrovou tyč a vozík odtáhnout. Pokud jej potřebujete umístit do auta nebo přepravit, můžete otevřít uvolňovací směrovou rukojeť a otočením uvolněné matice jej nastavit do nejnižší výšky. NASTAVENÍ ŘÍDICÍ TYČE Nejprve otevřete montážní držák a otočte povolenou maticí. Nastavte směrovou páku do správné výšky podle své výšky. Po dokončení nastavení utáhněte matici a zajistěte montážní konzolu. Při seřizování tyče řízení dávejte pozor, abyste neodhalili bezpečnostní lanko. FUNKČNÍ SCHÉMA LCD přístrojový panel, zámek, LED světlomety a displej napájení. Zadejte a jednou otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček pro zapnutí napájení, otočením klíčku proti směru hodinových ručiček napájení vypnete. Otočením klíčku dvakrát ve směru hodinových ručiček zapnete LED světlomety (obr. 10). Spínač klaksonu - stisknutím tlačítka klaksonu vydáte zvuk. (obr. 8) Chcete-li nastavit zrychlení, otočte pravou rukojetí regulátoru rychlosti podle obrázku. (obr.9) Spínač zpátečky "R". - Po stisknutí se aktivuje zpětný chod , po opětovném stisknutí se aktivuje chod vpřed. Parkovací systém s možností zablokování brzdy zajišťuje parkování tak, aby vozík nesjel z nerovné vozovky. (obr. 7) ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Pokud se na povrchu karoserie invalidního vozíku objeví skvrny, otřete je čistou vodou nebo jemným čisticím prostředkem a poté otřete suchým hadříkem. Poznámka: K čištění nepoužívejte alkohol, benzín, parafín ani jiná žíravá, těkavá chemická rozpouštědla, jinak dojde k vážnému poškození vzhledu a vnitřní struktury karoserie. K čištění je zakázáno používat vysokotlakou vodní pistoli, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí a kabeláže, protože by to mohlo vést k případné nehodě. Tento výrobek sami nerozebírejte ani neupravujte. Společnost nebude nést žádné následky za to, že jste do vozidla sami zasahovali. Je zakázáno používat jakékoli náhradní díly, které nejsou uvedeny společností. Jejich použitím zaniká záruka. V případě potřeby opravy nebo výměny dílů se obraťte na naši společnost nebo na místního prodejce. Údržba baterie Neumisťujte výrobek do teplot vyšších než 40 °C nebo do nízkých teplot pod -20 °C. Neumisťujte baterii do ohně. V takovém případě může dojít k selhání baterie, jejímu přehřátí a dokonce i k nebezpečí požáru. Zabraňte úplnému vybití baterie a jejímu opětovnému nabití. Snažte se přístroj používat co nejčastěji. Tím výrazně prodloužíte životnost baterie. Kromě toho, pokud je baterie používána při pokojové teplotě, může dosáhnout většího dojezdu a výkonu, zatímco pokud je používána v prostředí s teplotami pod 0 °C, její životnost a výkon se sníží. Obvykle při teplotě -20 °C může být dojezd poloviční než při normálních teplotách. Jakmile teplota stoupne, baterie znovu získá svůj dojezd. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte baterii alespoň jednou měsíčně nabít, abyste udrželi její životnost. Nenabíjení po delší dobu může způsobit nadměrné vybití baterie a její poškození. Takové poškození není možné opravit. SKLADOVÁNÍ Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej v suché a chladné uzavřené místnosti. Neskladujte jej po delší dobu venku. Vystavení slunečnímu záření, přehřátí a chladnému venkovnímu prostředí urychluje stárnutí pneumatiky a zkracuje životnost její baterie. Poznámka: Neodborníkům je zakázáno baterii rozebírat, jinak může dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu! Současně nesmí být baterie svévolně demontována. Pokud potřebujete baterii vyměnit, obraťte se na naši společnost nebo na místního distributora, poskytneme vám vysoce kvalitní odborné služby. ODSTRANĚNÍ LIKVIDACE PRODUKTU Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci elektrický odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora. PROHLÁŠENÍ Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění. ROZSAH DODÁVKY INVALIDNÍ VOZÍK, BRAŠNA, KOŠÍK, SVÍTILNA, NABÍJEČKA, 2 IMBUSOVÉ KLÍČE, 3 IMBUSOVÉ KLÍČE, SADA ŠROUBŮ A PODLOŽEK (2 VELKÉ STŘÍBRNÉ, 2 MALÉ STŘÍBRNÉ, 4 ČERNÉ) NÁVOD K OBSLUZE. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Název produktu Elektrický venkovní invalidní vozík AT52317 Celkové rozměry 980x550x830 mm Rozměry balení 370x550x690mm Rozměry balení 630*410*745mm Výkon motoru 250W Pneumatická přední kola 10 palců Zadní litá kola 8 palců Lithiová baterie 36V10Ah Nabíječka 110 - 220V Doba nabíjení 5 h Maximální rychlost (km/h) 6km/h Poloměr otáčení 1,5 m Maximální převýšení 12° Maximální hmotnost nákladu 120 kg Světlá výška 9,5 cm Dojezd 25 km Jmenovitá hmotnost / celková hmotnost 29 kg Další díly Košík, brašna Tato značka označuje maximální hmotnost uživatele! SK Úvod Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Pred jeho používaním si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehode. Preto si v záujme bezpečného a úspešného používania výrobku pozorne prečítajte túto príručku. POZNÁMKA Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak takéto poškodenie spozorujete, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. NA ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI Na zachovanie bezpečnosti pri používaní výrobku dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. Výrobok nemontujte ani nepoužívajte, kým si neprečítate a neporozumiete týmto pokynom. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, pred pokusom o montáž zariadenia sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo technika, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku. Každý používateľ by mal požiadať svojho zdravotníckeho pracovníka alebo terapeuta o určenie vhodnej možnosti nastavenia a spôsobu používania. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty zaistené a či sú kolieska a pohyblivé časti výrobku v dobrom stave. Počas používania musia byť všetky kolieska neustále v kontakte so zemou, aby sa zabezpečila stabilita. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu. UPOZORNENIE Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže vzniknúť nebezpečenstvo, že časti tela používateľa/spolupracovníka sa zachytia a/alebo stlačia v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu pevným utiahnutím matíc/skrutiek. POZNÁMKA V prípade "závažného incidentu" súvisiaceho so zariadením, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo pravdepodobne povedie k niektorej z nasledujúcich udalostí: (a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo (b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo (c) vážne riziko pre verejné zdravie tento "závažný incident" sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov. POZOR V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, používateľovi nejasných príznakov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom. POZOR Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode. POZOR Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť riziko prevrátenia. Dodržiavajte pokyny na nastupovanie/vystupovanie/presúvanie. Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením. CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV Zdravotnícky pracovník uvedie na vlastnú zodpovednosť použitie výrobku pre dospelých a deti, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie a bude mať na pamäti informácie poskytnuté výrobcom. UPOZORNENIA - Je zakázané používať invalidný vozík, ak je jeho používanie v rozpore s miestnymi zákonmi - Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením - Vodorovná jazda na svahu je zakázaná - Preťažovanie je zakázané a maximálna nosnosť je 120 kg - Je zakázané prekračovať bezpečnostnú líniu akýchkoľvek teleskopických častí - Ručný kontakt s elektrickými komponentmi je zakázaný a pred kontaktom sa musí zabezpečiť, aby bol invalidný vozík vypnutý - Je zakázané prudké otáčanie, výrazná zmena smeru a nestabilita, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo - Je zakázané jazdiť za zlých poveternostných podmienok alebo v nepriaznivom prostredí, t. j. za silného dažďa, hustého sneženia, vetra a iných poveternostných podmienok a na klzkom, blatistom a inom povrchu - Deťom mladším ako 14 rokov je zakázané viesť vozidlo samostatne (povolený vek na vedenie vozidla závisí od miestnych právnych predpisov) - Je zakázané jazdiť bez ochrannej prilby. Používajte prilbu alebo iné ochranné vybavenie v súlade s miestnymi predpismi - Počas jazdy je zakázané pustiť rukoväť riadidiel. Je zakázané opierať sa telom o rukoväť riadidiel. Počas jazdy nesmiete spúšťať nožný pedál. - Je zakázané upravovať časti na vlastnú päsť a jazdiť na upravenom vozíku na ceste - Je zakázané jazdiť v nebezpečnom prostredí, vyhýbať sa horľavým plynom, parám, kvapalinám, prachu atď. ktoré môžu spôsobiť nebezpečné udalosti, ako je požiar alebo výbuch - Neodporúča sa prepravovať invalidný vozík letecky. POUŽÍVANIE 1. Pred začatím jazdy skontrolujte, či je napájanie dostatočné, či je tlak v pneumatikách dostatočný a či je brzdný účinok správny. 2. Vložte kľúč do elektrického zámku, otočte ním do polohy "ON", rozsvieti sa kontrolka napájania a napájanie sa zapne. 3. Pravou rukou pomaly otáčajte pákou regulácie rýchlosti smerom k sebe, kým nedosiahnete rýchlosť, ktorú potrebujete na začatie bežnej jazdy. 4. Keď potrebujete zastaviť, najprv otočte pákou tak, aby rýchlosť výrazne klesla, potom zabrzdite a zastavte vozík, otočte kľúčikom do polohy "OFF", to znamená, že napájanie bolo vypnuté, vyberte kľúčik zo zásuvky. UPOZORNENIE Maximálna rýchlosť je približne 6 km/h s obmedzeným polomerom otáčania. Ak vykonáte ostrú zákrutu pri príliš vysokej rýchlosti, ťažisko sa stane nestabilným, čo môže viesť k prevráteniu a iným nebezpečenstvám. ÚČEL Tento výrobok je určený na pohodlnú prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou chôdze alebo bez nej. Vozík je určený na prepravu jednej osoby. OPATRENIA Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom. VLASTNOSTI VÝROBKU Invalidný vozík AT52317 je šikovný , ľahký skladací štvorkolesový cestovný nástroj. Štvorkolesová konštrukcia je stabilná a vhodná pre rôzne vekové skupiny. Má pokročilú a spoľahlivú konštrukčnú technológiu, zabezpečuje úsporu energie, neznečisťuje a nehlučí počas prevádzky, čo podporuje ochranu životného prostredia. Vozík je vybavený lampou, sklápacími podrúčkami, košíkom a taškou. VYBAVENIE 1 Postavte invalidný vozík na rovný povrch a potiahnutím za spodnú malú červenú guľovú rukoväť odomknite zámok skladania, potom ho potiahnite dozadu a dopredu, aby ste dokončili rozkladanie invalidného vozíka (obr. 2 a 3). 2 Ak chcete prejsť k montáži sedadla, najprv namontujte držiak zadného koša na hlavný rám pomocou 2 veľkých strieborných skrutiek a matíc. (obr. 6) 3. Potom by sa malo sedadlo pripevniť k rámu, výrazné cvaknutie signalizuje, že sedadlo bolo správne namontované (obr. 1). 4. Vložte podrúčky do správnych otvorov (najprv odstráňte skrutky z podrúčok) a potom skrutky utiahnite pomocou kľúča (obr. 5). (5) Ďalej nainštalujte zadný kôš pomocou 4 čiernych skrutiek a okrúhlych matíc a nainštalujte kryt koša pomocou 2 menších strieborných skrutiek a čiernych matíc. (6b) 6. Zaveste rám predného koša na riadidlá a pripevnite kôš k riadidlám pomocou suchého zipsu. Kôš by mal byť tiež pripevnený k tyči riadidiel pomocou suchého zipsu. (6a) 7. Nakoniec pripojte 2 zástrčky káblov svietidiel ku káblom volantu a namontujte držiaky svietidiel na tyč riadenia a utiahnite skrutky (obr. 4). MONTÁŽ Postavte invalidný vozík na rovný povrch, pred zložením odstráňte sedadlovú časť a vytiahnite smerom nahor veľkú červenú guľu na pravej strane. Po zložení môžete potiahnuť smerovú tyč na ťahanie. Ak ho potrebujete umiestniť do auta alebo prepraviť, môžete otvoriť uvoľňovaciu rukoväť smerovky a otočením uvoľnenej matice ju nastaviť do najnižšej výšky. NASTAVENIE TYČE RIADENIA Najprv otvorte montážnu konzolu a otočte uvoľnenou maticou. Nastavte smerovú páku do správnej výšky podľa vašej výšky. Po dokončení nastavenia utiahnite maticu a zaistite montážnu konzolu. Pri nastavovaní tyče riadenia dávajte pozor, aby ste neodhalili bezpečnostné lanko. FUNKČNÁ SCHÉMA LCD prístrojový panel, zámok, LED svetlomety a displej napájania. Zadajte a otočte kľúčom raz v smere hodinových ručičiek, aby ste zapli napájanie, otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vypli napájanie. Otočením kľúča dvakrát v smere hodinových ručičiek zapnete LED svetlomety (obr. 10). Spínač klaksónu - stlačením tlačidla klaksónu vytvoríte zvuk. (obr. 8) Ak chcete nastaviť zrýchlenie, otočte pravou rukoväťou regulátora rýchlosti podľa obrázka. (obr.9) Spínač spätného chodu "R" - po stlačení sa aktivuje spätný chod , po opätovnom stlačení sa aktivuje chod dopredu. Parkovací systém s možnosťou zablokovania brzdy zabezpečuje parkovanie spôsobom, ktorý zabraňuje zošmyknutiu vozíka z nerovnej cesty. (obr. 7) ÚDRŽBA A ČISTENIE Ak sa na povrchu karosérie invalidného vozíka objavia škvrny, utrite ich čistou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom a potom utrite suchou handričkou. Poznámka: Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, parafín ani iné žieravé, prchavé chemické rozpúšťadlá, inak vážne poškodíte vzhľad a vnútornú štruktúru karosérie. Na čistenie je zakázané používať vysokotlakovú vodnú pištoľ, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok a kabeláže, pretože by to mohlo mať za následok potenciálnu nehodu. Tento výrobok sami nerozoberajte ani neupravujte. Spoločnosť nebude znášať žiadne následky za to, že ste do vozidla zasahovali sami. Je zakázané používať akékoľvek náhradné diely, ktoré nie sú uvedené spoločnosťou. Ich použitím zaniká záruka. Ak potrebujete opraviť alebo vymeniť diely, obráťte sa na našu spoločnosť alebo na miestneho predajcu. Údržba batérie Výrobok neumiestňujte pri teplotách nad 40 °C ani pri nízkych teplotách pod -20 °C. Batériu neumiestňujte do ohňa. Môže to mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie a dokonca riziko požiaru. Zabráňte úplnému vybitiu batérie a jej opätovnému nabíjaniu. Snažte sa zariadenie používať čo najčastejšie. Výrazne tým predĺžite životnosť batérie. Okrem toho, ak sa batéria používa pri izbovej teplote, môže dosiahnuť väčší dojazd a výkon, zatiaľ čo ak sa používa v prostredí s teplotou pod 0 °C, jej životnosť a výkon sa znížia. Pri teplote -20 °C môže byť dojazd zvyčajne polovičný v porovnaní s dojazdom pri bežných teplotách. Po zvýšení teploty batéria opäť získa svoj dojazd. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nezabudnite ho aspoň raz za mesiac nabiť, aby ste zachovali životnosť batérie. Dlhodobé nenabíjanie môže spôsobiť nadmerné vybitie batérie a jej poškodenie. Takéto poškodenie nie je možné opraviť. SKLADOVANIE Keď výrobok nepoužívate, skladujte ho v suchej a chladnej uzavretej miestnosti. Vyhnite sa jeho dlhodobému skladovaniu vonku. Vystavenie slnečnému žiareniu, prehriatie a chladné vonkajšie prostredie urýchľujú starnutie pneumatiky a skracujú životnosť jej batérie. Poznámka: Neodborníkom je zakázané demontovať batériu, inak môže dôjsť k vážnym bezpečnostným nehodám v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo skratu! Zároveň sa batéria nesmie svojvoľne demontovať. Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na našu spoločnosť alebo na miestneho distribútora, poskytneme vám vysokokvalitné odborné služby. ODSTRÁNENIE LIKVIDÁCIA ZARIADENIA Po vybratí zdravotníckej pomôcky sa s ňou musí zaobchádzať spôsobom vhodným na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. ROZSAH DODÁVKY INVALIDNÝ VOZÍK, TAŠKA, KOŠÍK, SVIETIDLO, NABÍJAČKA, 2 KĽÚČE S OTVORENÝM KONCOM, 3 IMBUSOVÉ KĽÚČE, SADA SKRUTIEK A PODLOŽIEK (2 VEĽKÉ STRIEBORNÉ, 2 MALÉ STRIEBORNÉ, 4 ČIERNE) NÁVOD NA POUŽITIE A UPOZORNENIE: SÚPRAVA SA SKLADÁ Z DVOCH BALENÍ! TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Názov výrobku Elektrický vonkajší invalidný vozík AT52317 Celkové rozmery 980x550x830 mm Rozmery balenia 370x550x690mm Rozmery balenia 630*410*745mm Výkon motora 250 W Pneumatické predné kolesá 10 palcov Zadné liate kolesá 8 palcov Lítiová batéria 36V10Ah Nabíjačka 110 - 220V Čas nabíjania 5 h Maximálna rýchlosť (km/h) 6km/h Polomer otáčania 1,5 m Maximálne prevýšenie 12° Maximálna hmotnosť nákladu 120 kg Svetlá výška 9,5 cm Dojazd 25 km Nominálna hmotnosť / celková hmotnosť 29 kg Dodatočné diely Kôš, taška Táto značka označuje maximálnu hmotnosť používateľa! FR Introduction Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages pour la santé, des blessures ou des accidents. Par conséquent, afin d'utiliser le produit en toute sécurité et avec succès, veuillez lire attentivement ce manuel. REMARQUE Vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si vous constatez de tels dommages, n'utilisez pas le produit. Contactez le fabricant pour plus d'informations. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ. POUR MAINTENIR LA SÉCURITÉ Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation du produit, suivez les directives ci-dessous. N'assemblez pas et n'utilisez pas le produit avant d'avoir lu et compris ces instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les mises en garde ou les instructions, contactez votre professionnel de la santé, votre distributeur ou votre technicien avant d'essayer d'assembler le dispositif afin d'éviter toute blessure ou tout dommage au produit. Chaque utilisateur doit demander à son professionnel de la santé ou à son thérapeute de déterminer l'option de réglage et la méthode d'utilisation appropriées. Avant l'utilisation, vérifiez que tous les composants ont été fixés et que les roulettes et les pièces mobiles du produit sont en bon état. Pendant l'utilisation, toutes les roulettes doivent être en contact avec le sol à tout moment pour assurer la stabilité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures. ATTENTION Lors de l'utilisation et de la manipulation du produit, ainsi que lors de l'assemblage et du réglage des mécanismes, il peut y avoir un risque que des parties du corps de l'utilisateur/de l'accompagnateur soient coincées et/ou pincées dans les ouvertures/espacements entre les composants. Effectuez ces opérations avec une attention particulière. Une fois les réglages terminés, stabiliser la position en serrant fermement les écrous/boulons. REMARQUE En cas d'"incident grave" lié à un dispositif qui a entraîné, aurait pu entraîner ou est susceptible d'entraîner, directement ou indirectement, l'un des événements suivants (a) le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, ou (b) la détérioration temporaire ou permanente de la santé d'un patient, d'un usager ou d'une autre personne, ou (c) un risque grave pour la santé publique cet "incident grave" doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur ou le patient. Pour la Pologne, l'autorité compétente est l'Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides. ATTENTION En cas de douleurs, de réactions allergiques ou d'autres symptômes inquiétants et peu clairs pour l'utilisateur liés à l'utilisation du dispositif médical, consulter un professionnel de la santé. ATTENTION Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une maintenance négligente, un entretien inadéquat ou le non-respect des instructions contenues dans ce manuel. ATTENTION Il peut y avoir un risque de basculement si le produit n'est pas utilisé correctement. Respectez les instructions relatives à la mise en place, au retrait et au déplacement du produit. Il est interdit d'utiliser le produit autrement que pour l'usage auquel il est destiné. GROUPE DE PATIENTS CIBLE Le professionnel de la santé indique sous sa propre responsabilité l'utilisation du produit pour les adultes et les enfants, en tenant compte des variantes/tailles/fonctions nécessaires/tailles et indications disponibles, tout en gardant à l'esprit les informations fournies par le fabricant. AVERTISSEMENTS - Il est interdit d'utiliser le fauteuil roulant si son utilisation est incompatible avec la législation locale. - Il est interdit d'utiliser le produit autrement que conformément à l'usage auquel il est destiné. - La conduite horizontale sur une pente est interdite - La surcharge est interdite et la capacité de charge maximale est de 120 kg - Il est interdit de franchir la ligne de sécurité de tout élément télescopique. - Le contact manuel avec les composants électriques est interdit et il faut s'assurer que le fauteuil roulant est éteint avant d'effectuer le contact. - Il est interdit d'effectuer des virages brusques, des changements de direction importants et des instabilités qui peuvent être dangereux. - Il est interdit de conduire par mauvais temps ou dans un environnement défavorable, c'est-à-dire en cas de forte pluie, de neige abondante, de vent et d'autres conditions météorologiques, ainsi que sur des surfaces glissantes, boueuses ou autres. - Il est interdit aux enfants de moins de 14 ans de conduire seuls (l'âge de conduite autorisé dépend de la législation locale). - Il est interdit de rouler sans casque de sécurité. Portez un casque ou un autre équipement de protection conformément aux réglementations locales. - Il est interdit de lâcher la poignée du guidon pendant la conduite. Il est interdit d'appuyer son corps sur la poignée du guidon. Il est interdit d'abaisser la pédale pendant la conduite. - Il est interdit de modifier des pièces soi-même et de conduire un fauteuil roulant modifié sur la route. - Il est interdit de conduire dans un environnement dangereux, d'éviter les gaz inflammables, les vapeurs, les liquides, les poussières, etc. qui peuvent provoquer des événements dangereux tels qu'un incendie ou une explosion. - Il est déconseillé de transporter le fauteuil roulant par voie aérienne. UTILISATION 1. avant de commencer à conduire, vérifiez que l'alimentation électrique est adéquate, que la pression des pneus est suffisante et que les performances de freinage sont correctes. 2. insérez la clé dans la serrure électrique, tournez-la en position "ON", le témoin d'alimentation s'allume et le véhicule est mis sous tension. 3. de la main droite, tournez lentement le levier de contrôle de la vitesse vers vous jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse nécessaire pour commencer à conduire normalement.4. lorsque vous devez vous arrêter, tournez d'abord le levier de manière à ce que la vitesse diminue sensiblement, puis freinez et arrêtez le fauteuil roulant, tournez la clé en position "OFF", ce qui signifie que l'alimentation a été coupée, retirez la clé de la prise de courant. ATTENTION La vitesse maximale est d'environ 6 km/h, avec un rayon de braquage limité. Si vous effectuez un virage serré à une vitesse trop élevée, le centre de gravité deviendra instable, ce qui peut entraîner un basculement et d'autres dangers. BUT Ce produit est conçu pour transporter confortablement des personnes dont la capacité de marche est limitée ou inexistante. Le fauteuil roulant est conçu pour transporter une personne. PRÉCAUTIONS Limitations physiques ou mentales (par exemple, déficience visuelle) qui empêchent de manipuler le produit en toute sécurité. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Le fauteuil roulant AT52317 est un outil de voyage pliant à quatre roues, léger et astucieux. La conception à quatre roues est stable et convient à différents groupes d'âge. Il est doté d'une technologie de conception avancée et fiable, permet d'économiser de l'énergie, ne pollue pas et ne fait pas de bruit pendant le fonctionnement, ce qui favorise la protection de l'environnement. Le fauteuil roulant est équipé d'une lampe, d'accoudoirs inclinables, d'un panier et d'un sac. DÉCHARGEMENT 1 Placez le fauteuil roulant sur une surface plane et tirez la petite poignée inférieure à boule rouge pour déverrouiller la serrure de pliage, puis tirez-la d'avant en arrière pour terminer le dépliage du fauteuil roulant (fig.2 et 3). 2 Pour passer au montage du siège, fixez d'abord le porte-panier arrière au châssis principal à l'aide des deux grandes vis argentées et des écrous. (fig.6) 3. le siège doit ensuite être installé sur le châssis, un clic distinctif indique que le siège a été correctement installé (fig.1). Insérez les accoudoirs dans les trous appropriés (retirez d'abord les boulons des accoudoirs), puis serrez les boulons à l'aide d'une clé (fig.5). (5) Ensuite, installez le panier arrière avec 4 boulons noirs et des écrous ronds et installez le couvercle du panier avec 2 petits boulons argentés et des écrous noirs. (6b) 6. accrochez le cadre du panier avant au guidon et fixez le panier au guidon à l'aide du Velcro. Le panier doit également être fixé au guidon à l'aide de Velcro. (6a) 7) Enfin, connectez les 2 fiches des fils de la lampe aux fils du volant et montez les supports de la lampe sur la barre de direction et serrez les vis (fig.4). ASSEMBLAGE Placez le fauteuil roulant sur une surface plane, retirez la section du siège avant de le plier et tirez vers le haut la grosse boule rouge sur le côté droit. Une fois le fauteuil plié, vous pouvez tirer sur la barre directionnelle pour le remorquer. Si vous devez le mettre dans la voiture ou le transporter, vous pouvez ouvrir la poignée de déverrouillage directionnel et tourner l'écrou libre pour le mettre à sa hauteur la plus basse. RÉGLAGE DE LA BARRE DE DIRECTION Ouvrez d'abord le support de montage et tournez l'écrou libre. Réglez le levier directionnel à la bonne hauteur en fonction de votre taille. Une fois le réglage terminé, serrez l'écrou et bloquez le support de montage. Lors du réglage de la barre de direction, veillez à ne pas exposer la ligne de sécurité. DIAGRAMME DES FONCTIONS Combiné d'instruments à cristaux liquides, verrouillage, phares à DEL et affichage de la puissance. Entrez et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre une fois pour mettre le véhicule sous tension, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le mettre hors tension. Tournez deux fois la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer les phares à DEL (fig.10). Interrupteur d'avertisseur sonore - appuyez sur le bouton d'avertisseur sonore pour émettre un son. (fig.8) Pour régler l'accélération, tournez la poignée droite de contrôle de la vitesse comme indiqué. (fig.9) Interrupteur de marche arrière "R" - Lorsqu'il est actionné, la marche arrière est activée, lorsqu'il est actionné à nouveau, la marche avant est activée. Le système de stationnement, avec la possibilité de bloquer le frein, permet de garer le fauteuil roulant de manière à ce qu'il ne roule pas sur les routes accidentées. (fig.7) ENTRETIEN ET NETTOYAGE Si des taches apparaissent sur la surface du corps du fauteuil roulant, essuyez-les avec de l'eau propre ou un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon sec. Remarque : N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de paraffine ou d'autres solvants chimiques caustiques et volatils pour le nettoyage, sous peine d'endommager gravement l'aspect et la structure interne de la carrosserie. Il est interdit d'utiliser un pistolet à eau à haute pression pour le nettoyage afin d'éviter d'endommager les composants électroniques internes et le câblage, ce qui pourrait entraîner un accident. Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. L'entreprise n'acceptera aucune conséquence en cas de manipulation du véhicule par l'utilisateur. Il est interdit d'utiliser des pièces de rechange non indiquées par l'entreprise. Leur utilisation annule la garantie. Si vous devez réparer ou remplacer des pièces, veuillez contacter notre société ou votre revendeur local. Entretien de la batterie Ne placez pas le produit à des températures supérieures à 40 °C ou à des températures inférieures à -20 °C. Ne placez pas la batterie dans un feu. Cela pourrait entraîner une défaillance de la batterie, une surchauffe et même un risque d'incendie. Évitez de décharger complètement la batterie et de la recharger. Essayez d'utiliser l'appareil aussi souvent que possible. Cela prolongera considérablement la durée de vie de la batterie. En outre, si la batterie est utilisée à température ambiante, elle peut atteindre une plus grande autonomie et de meilleures performances, alors que si elle est utilisée dans un environnement où les températures sont inférieures à 0 °C, sa durée de vie et ses performances seront réduites. Typiquement, à -20°C, l'autonomie peut être deux fois moindre qu'à des températures normales. Dès que la température augmente, la batterie retrouve son autonomie. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, veillez à le recharger au moins une fois par mois pour préserver la durée de vie de la batterie. L'absence de charge pendant une période prolongée peut entraîner une décharge excessive de la batterie et l'endommager. De tels dommages sont impossibles à réparer. STOCKAGE Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être stocké dans une pièce fermée, sèche et fraîche. Évitez de le stocker à l'extérieur pendant de longues périodes. L'exposition au soleil, la surchauffe et les environnements extérieurs froids accélèrent le vieillissement du pneu et réduisent la durée de vie de sa batterie. Remarque : Il est interdit aux non-professionnels de démonter la batterie, sous peine de provoquer de graves accidents de sécurité dus à un choc électrique ou à un court-circuit ! Par ailleurs, la batterie ne doit pas être retirée arbitrairement. Si vous devez remplacer la batterie, veuillez contacter notre société ou votre distributeur local, nous vous fournirons des services professionnels de haute qualité. ÉLIMINATION Une fois que le dispositif médical a été retiré, il doit être traité d'une manière appropriée pour l'élimination des équipements électriques et électroniques. CONTENU DE LA LIVRAISON FAUTEUIL ROULANT, SAC, PANIER, LAMPE, CHARGEUR, 2 CLÉS, 3 CLÉS ALLEN, JEU DE VIS ET DE RONDELLES (2 GRANDES ARGENTÉES, 2 PETITES ARGENTÉES, 4 NOIRES), MANUEL D'INSTRUCTIONS. ET ATTENTION : L'ENSEMBLE EST COMPOSÉ DE DEUX PAQUETS ! CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nom du produit Fauteuil roulant électrique d'extérieur AT52317 Dimensions totales 980x550x830mm Dimensions de l'emballage 370x550x690mm Taille de l'emballage 630*410*745mm Puissance du moteur 250W Roues avant pneumatiques 10 pouces Roues arrière en fonte 8 pouces Batterie au lithium 36V10Ah Chargeur 110 - 220V Temps de charge 5h Vitesse maximale (km/h) 6km/h Rayon de braquage 1,5m Élévation maximale 12° Poids de chargement max. 120 kg Garde au sol 9,5cm Portée 25km Poids nominal / poids brut 29kg Pièces supplémentaires Panier, sac Ce signe indique le poids maximum de l'utilisateur ! NL Inleiding Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan de gezondheid, letsel of ongevallen. Om het product veilig en succesvol te gebruiken, raden wij u aan deze handleiding aandachtig door te lezen. OPMERKING Controleer alle onderdelen op schade tijdens het transport. Als dergelijke schade wordt opgemerkt, gebruik het product dan NIET. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. VEILIGHEIDSMAATREGELEN. OM DE VEILIGHEID TE GARANDEREN Volg de onderstaande richtlijnen om de veiligheid bij het gebruik van het product te waarborgen. Zet het product pas in elkaar en gebruik het pas nadat u deze instructies hebt gelezen en begrepen. Als u de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met uw arts, distributeur of technicus voordat u probeert het apparaat in elkaar te zetten om letsel of schade aan het product te voorkomen. Elke gebruiker moet zijn/haar zorgverlener of therapeut vragen om de juiste aanpassingsoptie en gebruiksmethode te bepalen. Controleer voor gebruik of alle onderdelen zijn vastgezet en of de wielen en bewegende delen van het product in goede staat zijn. Tijdens het gebruik moeten alle wielen te allen tijde contact maken met de grond om stabiliteit te garanderen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel. LET OP Tijdens het gebruik en het hanteren van het product en bij het monteren en afstellen van de mechanismen, bestaat het gevaar dat lichaamsdelen van de gebruiker/begeleider bekneld en/of afgekneld raken in de openingen/leemtes tussen de onderdelen. Voer deze handelingen bijzonder voorzichtig uit. Stabiliseer de positie na het afstellen door de moeren/bouten stevig vast te draaien. OPMERKING In het geval van een hulpmiddelgerelateerd "ernstig incident" dat direct of indirect heeft geleid tot, had kunnen leiden tot of waarschijnlijk zal leiden tot een van de volgende situaties: (a) overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon, of (b) een tijdelijke of permanente verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon, of (c) een ernstig risico voor de volksgezondheid moet dit "ernstige incident" worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiënt woonachtig is. Voor Polen is de bevoegde autoriteit het Bureau voor Registratie van Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Biociden. ATTENTIE Raadpleeg een arts in geval van pijn, allergische reacties of andere voor de gebruiker onduidelijke symptomen die verband houden met het gebruik van het medische hulpmiddel. ATTENTIE De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door nalatig onderhoud, onvoldoende onderhoud of als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. ATTENTIE Er bestaat een risico op omkantelen als het product verkeerd wordt gebruikt. Neem de instructies voor het op- en afstappen/verplaatsen in acht. Het is verboden het product anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. DOELGROEP PATIËNTEN De zorgprofessional geeft op eigen verantwoordelijkheid het gebruik van het product aan voor volwassenen en kinderen, rekening houdend met de beschikbare varianten/afmetingen/noodzakelijke functies/afmetingen en indicaties, met inachtneming van de door de fabrikant verstrekte informatie. WAARSCHUWINGEN - Het is verboden de rolstoel te gebruiken als het gebruik in strijd is met de plaatselijke wetgeving - Het is verboden het product anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is - Horizontaal rijden op een helling is verboden - Overbelasting is verboden en het maximale draagvermogen is 120 kg - Het is verboden om de veiligheidslijn van telescopische onderdelen te overschrijden - Handmatig contact met elektrische onderdelen is verboden en er moet voor worden gezorgd dat de rolstoel is uitgeschakeld voordat contact wordt gemaakt - Abrupt draaien, grote richtingsveranderingen en instabiliteit zijn verboden en kunnen gevaar veroorzaken - Het is verboden te rijden in slechte weersomstandigheden of in een ongunstige omgeving, d.w.z. zware regenval, zware sneeuwval, wind en andere weersomstandigheden en gladde, modderige en andere oppervlakken - Het is verboden voor kinderen onder de 14 jaar om alleen te rijden (de toegestane rijleeftijd hangt af van de lokale wetgeving) - Het is verboden om zonder veiligheidshelm te rijden. Draag een helm of andere beschermende uitrusting in overeenstemming met de lokale regelgeving - Het is verboden om de handgreep van het stuur los te laten tijdens het rijden. Het is verboden om je lichaam op de handgreep te laten rusten. U mag het voetpedaal niet laten zakken tijdens het rijden. - Het is verboden om zelf onderdelen aan te passen en met een aangepaste rolstoel op de weg te rijden. - Het is verboden om in een gevaarlijke omgeving te rijden, vermijd ontvlambare gassen, dampen, vloeistoffen, stof, enz. die gevaarlijke gebeurtenissen zoals brand of explosie kunnen veroorzaken. - Het wordt afgeraden om de rolstoel per vliegtuig te vervoeren. GEBRUIK 1. Controleer voordat u begint te rijden of de stroomvoorziening toereikend is, of de bandenspanning voldoende is en of de remwerking correct is. 2. Steek de sleutel in het elektrische slot, draai de sleutel in de stand "ON", het controlelampje gaat branden en de motor wordt ingeschakeld. 3.Draai met uw rechterhand langzaam de snelheidsregelhendel naar u toe tot u de snelheid bereikt die u nodig hebt om normaal te gaan rijden.4.Wanneer u moet stoppen, draai dan eerst de hendel zodat de snelheid aanzienlijk afneemt, rem vervolgens af en zet de rolstoel stil, draai de sleutel in de "OFF" positie, dit betekent dat de stroom is uitgeschakeld, verwijder de sleutel uit het stopcontact. LET OP De maximumsnelheid is ongeveer 6 km/u, met een beperkte draaicirkel. Als u met een te hoge snelheid een scherpe bocht maakt, wordt het zwaartepunt onstabiel, wat kan leiden tot kantelen en andere gevaren. DOEL Dit product is ontworpen om mensen die niet of beperkt kunnen lopen comfortabel te vervoeren. De rolstoel is ontworpen om één persoon te vervoeren. VOORZORGSMAATREGELEN Lichamelijke of geestelijke beperkingen (bv. visuele beperking) die een veilige bediening van het product in de weg staan. PRODUCTEIGENSCHAPPEN De AT52317 rolstoel is een slim, lichtgewicht opvouwbaar hulpmiddel op vier wielen. Het ontwerp met vier wielen is stabiel en geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen. Het heeft geavanceerde en betrouwbare ontwerptechnologie, biedt energiebesparing, geen vervuiling en lawaai tijdens gebruik, wat de bescherming van het milieu bevordert. De rolstoel is uitgerust met een lamp, kantelbare armleuningen, mand en tas. ONLADEN 1 Plaats de rolstoel op een vlakke ondergrond en trek aan de onderste kleine rode kogelknop om de vouwvergrendeling te ontgrendelen, trek deze vervolgens naar voren en naar achteren om de rolstoel volledig uit te vouwen.(afb.2 en 3) 2 Om verder te gaan met het plaatsen van de zitting, monteer eerst de achterste mandhouder aan het hoofdframe met behulp van de 2 grote zilveren schroeven en moeren. (fig.6) 3. Plaats vervolgens de zitting op het frame, een duidelijk klikgeluid geeft aan dat de zitting correct is geplaatst.(fig.1) Plaats de armleuningen in de juiste gaten (verwijder eerst de bouten van de armleuningen) en draai vervolgens de bouten vast met een moersleutel (fig.5). (5) Monteer vervolgens de achterste mand met 4 zwarte bouten en ronde moeren en monteer de mandhoes met 2 kleinere zilveren bouten en zwarte moeren. (6b) 6. Haak het voorste mandframe aan het stuur en bevestig de mand aan het stuur met klittenband. De mand moet ook aan het stuur worden bevestigd met klittenband. (6a) 7. Sluit ten slotte de 2 stekkers van de lampdraden aan op de stuurdraden en monteer de lamphouders op de stuurstang en draai de schroeven vast. MONTEREN Plaats de rolstoel op een vlakke ondergrond, verwijder het zitgedeelte voor het opvouwen en trek de grote rode bal aan de rechterkant omhoog. Eenmaal opgevouwen kun je aan de richtingsstang trekken om de rolstoel te slepen. Als je de rolstoel in de auto moet zetten of moet vervoeren, kun je de ontgrendelingshendel openen en aan de losse moer draaien om hem op de laagste hoogte te zetten. DE STUURSTANG AFSTELLEN Open eerst de montagebeugel en draai aan de losse moer. Stel de richtingshendel af op de juiste hoogte, afhankelijk van uw lichaamslengte. Wanneer de afstelling voltooid is, draait u de moer vast en vergrendelt u de montagebeugel. Let er bij het verstellen van de stuurstang op dat u de veiligheidslijn niet blootlegt. FUNCTIEDIAGRAM LCD-instrumentengroep, vergrendeling, LED-koplampen en vermogensweergave. Voer de sleutel in en draai deze eenmaal rechtsom om de motor in te schakelen, draai de sleutel linksom om de motor uit te schakelen. Draai de sleutel tweemaal rechtsom om de LED-koplampen in te schakelen (afb.10). Claxonknop - druk op de claxonknop om een geluid te maken. (afb.8) Draai de rechter snelheidshendel zoals afgebeeld om de versnelling in te stellen. (afb.9) Schakelaar voor achteruitversnelling "R" - bij indrukken wordt de achteruitversnelling ingeschakeld, bij nogmaals indrukken wordt de vooruitversnelling ingeschakeld. Het parkeersysteem met de mogelijkheid om de rem te blokkeren, zorgt ervoor dat de rolstoel niet van de oneffen weg afrolt. (afb.7) ONDERHOUD EN REINIGING Als er vlekken op het oppervlak van de rolstoelbak verschijnen, veeg deze dan af met schoon water of een mild schoonmaakmiddel en veeg de rolstoel vervolgens af met een droge doek. Opmerking: Gebruik geen alcohol, benzine, paraffine of andere bijtende, vluchtige chemische oplosmiddelen voor het reinigen, anders zal dit het uiterlijk en de interne structuur van de carrosserie ernstig beschadigen. Het is verboden om een waterpistool onder hoge druk te gebruiken om de interne elektronische componenten en bedrading niet te beschadigen, aangezien dit kan leiden tot een mogelijk ongeval. Demonteer of modificeer dit product niet zelf. Het bedrijf aanvaardt geen enkele consequentie voor het zelf knoeien met het voertuig. Het is verboden om reserveonderdelen te gebruiken die niet door het bedrijf zijn aangegeven. Door het gebruik ervan vervalt de garantie. Als u onderdelen moet repareren of vervangen, neem dan contact op met ons bedrijf of uw plaatselijke dealer. Onderhoud van de batterij Plaats het product niet bij temperaturen boven 40 °C of bij lage temperaturen onder -20 °C. Plaats de batterij niet in vuur. Dit kan leiden tot defecten aan de batterij, oververhitting en zelfs brandgevaar. Vermijd het volledig leegmaken en opladen van de batterij. Probeer het apparaat zo vaak mogelijk te gebruiken. Dit zal de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen. Bovendien kan de batterij een groter rijbereik en betere prestaties leveren als hij bij kamertemperatuur wordt gebruikt, terwijl de levensduur en prestaties afnemen als hij in een omgeving met temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt. Bij -20 °C kan het rijbereik de helft zijn van dat bij normale temperaturen. Zodra de temperatuur stijgt, neemt het bereik van de batterij weer toe. Als je het product langere tijd niet gebruikt, moet je de batterij minstens één keer per maand opladen om de levensduur te verlengen. Als de batterij gedurende langere tijd niet wordt opgeladen, kan deze overmatig ontladen en beschadigd raken. Dergelijke schade kan niet worden hersteld. OPSLAG Bewaar het product in een droge en koele gesloten ruimte als u het niet gebruikt. Bewaar het niet voor langere tijd buiten. Blootstelling aan zonlicht, oververhitting en koude buitenomgevingen versnellen de veroudering van de band en verkorten de levensduur van de batterij. Opmerking: Het is niet toegestaan voor niet-professionals om de batterij te demonteren, omdat dit kan leiden tot ernstige veiligheidsincidenten als gevolg van elektrische schokken of kortsluiting! Tegelijkertijd mag de batterij niet willekeurig worden verwijderd. Als u de batterij moet vervangen, neem dan contact op met ons bedrijf of uw plaatselijke distributeur, wij zullen u professionele diensten van hoge kwaliteit bieden. VERWIJDERING VAN HET APPARAAT Nadat het medische apparaat is verwijderd, moet het worden behandeld op een manier die geschikt is voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur. LEVERINGSOMVANG ROLSTOEL, TAS, MAND, LAMP, OPLADER, 2 STEEKSLEUTELS, 3 INBUSSLEUTELS, SET SCHROEVEN EN SLUITRINGEN (2 GROTE ZILVERKLEURIGE, 2 KLEINE ZILVERKLEURIGE, 4 ZWARTE) HANDLEIDING. LET OP: DE SET BESTAAT UIT TWEE VERPAKKINGEN! TECHNISCHE SPECIFICATIES Productnaam Elektrische rolstoel voor buiten AT52317 Totale afmetingen 980x550x830mm Afmetingen verpakking 370x550x690mm Pakketgrootte 630*410*745mm Motorvermogen 250W Pneumatische voorwielen 10 inch Gegoten achterwielen 8 inch Lithium batterij 36V10Ah Lader 110 - 220V Oplaadtijd 5u Maximumsnelheid (km/u) 6 km/u Draaicirkel 1.5m Max. hoogte 12° Max. laadgewicht 120 kg Bodemvrijheid 9,5cm Bereik 25km Nominaal gewicht / brutogewicht 29kg Extra onderdelen Mand, tas Dit teken geeft het maximale gewicht van de gebruiker aan! ESP Introducción Gracias por adquirir nuestro producto. Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo. Un uso incorrecto puede causar daños a la salud, lesiones o accidentes. Por lo tanto, para utilizar el producto de forma segura y satisfactoria, lea atentamente este manual. NOTA Compruebe que todas las piezas no hayan sufrido daños durante el transporte. Si observa algún daño, NO utilice el producto. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. PARA MANTENER LA SEGURIDAD Para mantener la seguridad al utilizar el producto, siga las siguientes directrices. No monte ni utilice el producto hasta que haya leído y comprendido estas instrucciones. Si no comprende las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con su profesional sanitario, distribuidor o técnico antes de intentar montar el dispositivo para evitar lesiones o daños al producto. Cada usuario debe consultar a su profesional sanitario o terapeuta para determinar la opción de ajuste y el método de uso adecuados. Antes del uso, compruebe que todos los componentes estén bien fijados y que las ruedas y las piezas móviles del producto estén en buen estado. Durante el uso, todas las ruedas deben estar en contacto con el suelo en todo momento para garantizar la estabilidad. De lo contrario, pueden producirse lesiones. PRECAUCIÓN Durante el uso y la manipulación del producto y al montar y ajustar los mecanismos, puede existir el peligro de que partes del cuerpo del usuario/acompañante queden atrapadas y/o pellizcadas en las aberturas/espacios entre componentes. Realice estas operaciones con especial cuidado. Una vez finalizados los ajustes, estabilice la posición apretando bien las tuercas/pernos. NOTA En caso de "incidente grave" relacionado con un producto que, directa o indirectamente, haya provocado, pudiera haber provocado o pudiera provocar alguna de las siguientes situaciones (a) muerte de un paciente, usuario u otra persona, o (b) deterioro temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, o (c) un riesgo grave para la salud pública este "incidente grave" debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente. En el caso de Polonia, la autoridad competente es la Oficina de Registro de Medicamentos, Productos Sanitarios y Biocidas. ATENCIÓN En caso de dolor, reacciones alérgicas u otros síntomas molestos y poco claros para el usuario relacionados con el uso del producto sanitario, consulte a un profesional sanitario. ATENCIÓN El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un mantenimiento negligente, inadecuado o como resultado de no seguir las instrucciones de este manual. ATENCIÓN Puede existir riesgo de vuelco si el producto se utiliza de forma incorrecta. Observe las instrucciones para subirse, bajarse y moverse. Está prohibido utilizar el producto de forma distinta a la prevista. GRUPO DE PACIENTES AL QUE VA DIRIGIDO El profesional sanitario indica bajo su responsabilidad el uso del producto para adultos y niños, teniendo en cuenta las variantes/tamaños disponibles/funciones/tamaños necesarios e indicaciones, teniendo en cuenta la información facilitada por el fabricante. ADVERTENCIAS - Está prohibido utilizar la silla de ruedas si su uso es contrario a la legislación local - Está prohibido utilizar el producto de forma distinta a la prevista. - Se prohíbe la conducción horizontal en pendientes - Está prohibida la sobrecarga y la capacidad máxima de carga es de 120 kg - Está prohibido cruzar la línea de seguridad de cualquier pieza telescópica - Se prohíbe el contacto manual con componentes eléctricos y debe garantizarse que la silla de ruedas esté apagada antes de establecer el contacto - Están prohibidos los giros bruscos, los cambios significativos de dirección y la inestabilidad, que pueden causar peligro - Está prohibida la conducción en condiciones meteorológicas adversas o en un entorno desfavorable, es decir, con lluvia intensa, nieve intensa, viento y otras condiciones meteorológicas, así como en superficies resbaladizas, embarradas, etc. - Está prohibido que los menores de 14 años conduzcan solos (la edad permitida para conducir depende de la legislación local) - Está prohibido circular sin casco de seguridad. Utilice un casco u otro equipo de protección de acuerdo con la normativa local - Está prohibido soltar el puño del manillar durante la conducción. Está prohibido apoyar el cuerpo en el puño del manillar. Está prohibido bajar el pedal durante la conducción. - Está prohibido modificar piezas por cuenta propia y circular por carretera con una silla de ruedas modificada - Está prohibido conducir en un entorno peligroso, evitar gases inflamables, vapores, líquidos, polvo, etc., que puedan provocar sucesos peligrosos como incendios o explosiones - No se recomienda transportar la silla de ruedas por vía aérea. USO 1. antes de iniciar la marcha, compruebe que la alimentación eléctrica es adecuada, que la presión de los neumáticos es suficiente y que el funcionamiento de los frenos es correcto. 2. introduzca la llave en la cerradura eléctrica, gírela di la posición "ON", se encenderá el testigo de encendido y se conectará la alimentación. 3.Con la mano derecha, gire lentamente la palanca de control de velocidad hacia usted hasta alcanzar la velocidad que necesita para iniciar la conducción normal.4.Cuando necesite detenerse, gire primero la palanca para que la velocidad disminuya significativamente, luego frene y detenga la silla, gire la llave a la posición "OFF", esto significa que la alimentación se ha desconectado, retire la llave de la toma.PRECAUCIÓN La velocidad máxima es de aproximadamente 6 km/h, con un radio de giro limitado. Si realiza un giro brusco a una velocidad demasiado elevada, el centro de gravedad se volverá inestable, lo que puede provocar vuelcos y otros peligros. PROPÓSITO Este producto está diseñado para transportar cómodamente a personas con capacidad limitada o nula para caminar. La silla de ruedas está diseñada para transportar a una persona. PRECAUCIONES Limitaciones físicas o mentales (por ejemplo, discapacidad visual) que impidan un manejo seguro del producto. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO La silla de ruedas AT52317 es una herramienta de viaje inteligente, ligera y plegable de cuatro ruedas. El diseño de cuatro ruedas es estable y adecuado para diferentes grupos de edad. Cuenta con una tecnología de diseño avanzada y fiable, proporciona ahorro de energía, sin contaminación ni ruido durante el funcionamiento, lo que favorece la protección del medio ambiente. La silla de ruedas está equipada con una lámpara, reposabrazos basculantes, cesta y bolsa. DESCARGA 1 Coloque la silla de ruedas sobre una superficie plana y tire de la pequeña palanca de bola roja inferior para desbloquear el bloqueo de plegado, a continuación tire de ella hacia delante y hacia atrás para terminar de desplegar la silla de ruedas.(fig.2 y 3) 2 Para proceder a la instalación del asiento, coloque primero el soporte de la cesta trasera en el armazón principal utilizando los 2 tornillos plateados grandes y las tuercas. (fig.6) 3. A continuación, monte el asiento en el armazón. Un chasquido característico indica que el asiento se ha montado correctamente (fig. 1). Inserte los reposabrazos en los orificios correctos (retire primero los tornillos de los reposabrazos) y luego apriete los tornillos con una llave (fig.5). (5) A continuación, instale la cesta trasera con 4 tornillos negros y tuercas redondas e instale la tapa de la cesta con 2 tornillos plateados más pequeños y tuercas negras. (6b) 6. enganche el marco de la cesta delantera en el manillar y fije la cesta al manillar con velcro. La cesta también debe fijarse al manillar con Velcro. (6a) 7. Por último, conecte las 2 clavijas de los cables de las lámparas a los cables del volante y monte los portalámparas en la barra de dirección y apriete los tornillos.(fig.4). MONTAJE Coloque la silla de ruedas sobre una superficie plana, retire la sección del asiento antes de plegarla y tire hacia arriba de la bola roja grande del lado derecho. Una vez plegada, puede tirar de la barra direccional para remolcarla. Si necesita colocarla en el coche o transportarla, puede abrir el asa de liberación direccional y girar la tuerca suelta para colocarla a su altura más baja. AJUSTE DE LA BARRA DIRECCIONAL Primero abra el soporte de montaje y gire la tuerca suelta. Ajuste la palanca direccional a la altura correcta según su estatura. Una vez completado el ajuste, apriete la tuerca y bloquee el soporte de montaje. Cuando ajuste la barra de dirección, tenga cuidado de no dejar al descubierto la línea de seguridad. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Cuadro de instrumentos LCD, cerradura, faros LED y pantalla de potencia. Entre y gire la llave en el sentido de las agujas del reloj una vez para encender el encendido, gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj para apagar el encendido. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj dos veces para encender los faros LED(fig.10). Interruptor del claxon - pulse el botón del claxon para generar un sonido. (fig.8) Para ajustar la aceleración, gire la palanca derecha de control de velocidad como se muestra. (fig.9) Interruptor de marcha atrás "R - al pulsarlo, se activa la marcha atrás , al pulsarlo de nuevo se activa la marcha adelante. El sistema de estacionamiento con la posibilidad de bloquear el freno asegura el estacionamiento de forma que se evita que la silla de ruedas ruede fuera de la calzada irregular. (fig.7) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Si aparecen manchas en la superficie de la carrocería de la silla de ruedas, límpielas con agua limpia o un detergente suave y, a continuación, pase un paño seco. Nota: No utilice alcohol, gasolina, parafina u otros disolventes químicos cáusticos y volátiles para la limpieza, ya que de lo contrario se dañaría gravemente el aspecto y la estructura interna de la carrocería. Está prohibido utilizar una pistola de agua a alta presión para la limpieza para evitar dañar los componentes electrónicos internos y el cableado, ya que podría provocar un accidente. No desmonte ni modifique este producto usted mismo. La empresa no aceptará ninguna consecuencia por manipular el vehículo usted mismo. Está prohibido utilizar piezas de recambio no indicadas por la empresa. Su uso anulará la garantía. Si necesita reparar o sustituir piezas, póngase en contacto con nuestra empresa o con su distribuidor local. Mantenimiento de la batería No coloque el producto a temperaturas superiores a 40 °C ni a temperaturas inferiores a -20 °C. No coloque la batería en el fuego. De lo contrario, la batería podría averiarse, sobrecalentarse e incluso provocar un incendio. Evite agotar completamente la batería y recargarla. Intente utilizar el dispositivo con la mayor frecuencia posible. Esto prolongará considerablemente la vida útil de la batería. Además, si la batería se utiliza a temperatura ambiente, puede alcanzar una mayor autonomía y rendimiento, mientras que si se utiliza en un entorno con temperaturas inferiores a 0 °C, su vida útil y rendimiento se verán reducidos. Normalmente, a -20 °C, la autonomía de conducción puede ser la mitad que a temperaturas normales. Una vez que la temperatura aumente, la batería recuperará su autonomía. Si no utiliza el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de cargarlo al menos una vez al mes para mantener la vida útil de la batería. Si no se carga durante un período prolongado, la batería puede descargarse en exceso y dañarse. Estos daños son imposibles de reparar. ALMACENAMIENTO Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar cerrado, seco y fresco. Evite guardarlo en el exterior durante largos periodos de tiempo. La exposición a la luz solar, el sobrecalentamiento y los ambientes fríos al aire libre aceleran el envejecimiento del neumático y acortan la vida útil de su batería. Nota: Se prohíbe a los no profesionales desmontar la batería, de lo contrario pueden producirse graves accidentes de seguridad debidos a descargas eléctricas o cortocircuitos. Al mismo tiempo, la batería no debe desmontarse arbitrariamente. Si necesita cambiar la batería, póngase en contacto con nuestra empresa o con su distribuidor local, le proporcionaremos servicios profesionales de alta calidad. ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO Una vez retirado el dispositivo médico, debe manipularse de forma adecuada para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. VOLUMEN DE SUMINISTRO SILLA DE RUEDAS, BOLSA, CESTA, LÁMPARA, CARGADOR, 2 LLAVES, 3 LLAVES ALLEN, JUEGO DE TORNILLOS Y ARANDELAS ( 2 GRANDES PLATEADOS, 2 PEQUEÑOS PLATEADOS, 4 NEGROS) MANUAL DE INSTRUCCIONES. NOTA: ¡EL JUEGO CONSTA DE DOS PAQUETES! ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nombre del producto Silla de ruedas eléctrica para exteriores AT52317 Dimensiones totales 980x550x830mm Tamaño del paquete 370x550x690mm Tamaño del paquete 630*410*745mm Potencia del motor 250W Ruedas delanteras neumáticas 10 pulgadas Ruedas traseras de fundición 8 pulgadas Batería de litio 36V10Ah Cargador 110 - 220V Tiempo de carga 5h Velocidad máxima (km/h) 6km/h Radio de giro 1,5m Elevación máxima 12° Peso máx. de carga 120 kg Altura libre al suelo 9,5 cm Alcance 25km Peso nominal / peso bruto 29 kg Piezas adicionales Cesta, bolsa ¡Esta señal indica el peso máximo del usuario! IT Introduzione Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Un utilizzo non corretto può causare danni alla salute, lesioni o incidenti. Pertanto, per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale. NOTA Controllare che tutte le parti non presentino danni causati dal trasporto. Se si notano tali danni, NON utilizzare il prodotto. Contattare il produttore per ulteriori informazioni. PRECAUZIONI DI SICUREZZA. PER MANTENERE LA SICUREZZA Per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto, seguire le linee guida riportate di seguito. Non assemblare o utilizzare il prodotto prima di aver letto e compreso queste istruzioni. Se non si comprendono le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, contattare l'operatore sanitario, il distributore o il tecnico prima di tentare di assemblare il dispositivo per evitare lesioni o danni al prodotto. Ogni utente deve rivolgersi al proprio operatore sanitario o terapeuta per determinare l'opzione di regolazione e il metodo di utilizzo appropriati. Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti siano stati fissati e che le rotelle e le parti mobili del prodotto siano in buone condizioni. Durante l'uso, tutte le rotelle devono essere sempre a contatto con il suolo per garantire la stabilità. In caso contrario, si possono verificare lesioni. ATTENZIONE Durante l'uso e la movimentazione del prodotto e durante l'assemblaggio e la regolazione dei meccanismi, è possibile che parti del corpo dell'utente/accompagnatore rimangano intrappolate e/o schiacciate nelle aperture/spazi tra i componenti. Eseguire queste operazioni con particolare attenzione. Una volta completate le regolazioni, stabilizzare la posizione stringendo saldamente i dadi/bulloni. NOTA In caso di "incidente grave" correlato al dispositivo che direttamente o indirettamente ha portato, avrebbe potuto portare o potrebbe portare a uno dei seguenti eventi: (a) morte di un paziente, di un utente o di un'altra persona, oppure (b) deterioramento temporaneo o permanente della salute di un paziente, utente o altra persona, o (c) un grave rischio per la salute pubblica questo "incidente grave" deve essere notificato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore o il paziente. Per la Polonia, l'autorità competente è l'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. ATTENZIONE In caso di dolori, reazioni allergiche o altri sintomi fastidiosi e poco chiari per l'utente legati all'uso del dispositivo medico, consultare un professionista sanitario. ATTENZIONE Il produttore non è responsabile dei danni causati da una manutenzione negligente, da un'assistenza inadeguata o dalla mancata osservanza delle raccomandazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. ATTENZIONE Se il prodotto viene utilizzato in modo non corretto, può verificarsi un rischio di ribaltamento. Osservare le istruzioni per salire/scendere/spostare. È vietato utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto. GRUPPO DI PAZIENTI TARGET L'operatore sanitario indica, sotto la propria responsabilità, l'uso del prodotto per adulti e bambini, tenendo conto delle varianti/dimensioni disponibili/funzioni necessarie e delle indicazioni, tenendo conto delle informazioni fornite dal produttore. AVVERTENZE - È vietato utilizzare la sedia a rotelle se il suo uso è incompatibile con le leggi locali. - È vietato utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto. - È vietata la guida orizzontale in pendenza - È vietato il sovraccarico e la portata massima è di 120 kg. - È vietato oltrepassare la linea di sicurezza delle parti telescopiche. - È vietato il contatto manuale con i componenti elettrici e occorre assicurarsi che la sedia a rotelle sia spenta prima del contatto. - Sono vietate le svolte brusche, i cambi di direzione significativi e l'instabilità, che possono essere fonte di pericolo. - È vietato guidare in condizioni meteorologiche avverse o in un ambiente sfavorevole, ad esempio in caso di pioggia battente, neve abbondante, vento e altre condizioni atmosferiche, nonché su superfici scivolose, fangose o di altro tipo. - Ai bambini di età inferiore ai 14 anni è vietato guidare da soli (l'età consentita per la guida dipende dalle leggi locali). - È vietato guidare senza casco di sicurezza. Indossare il casco o altri dispositivi di protezione in conformità alle normative locali. - È vietato lasciare la presa del manubrio durante la guida. È vietato appoggiare il corpo sull'impugnatura del manubrio. È vietato abbassare il pedale durante la guida. - È vietato modificare parti per conto proprio e guidare una carrozzina modificata su strada. - È vietato guidare in un ambiente pericoloso, evitando gas, vapori, liquidi, polveri, ecc. infiammabili, che possono causare eventi pericolosi come incendi o esplosioni. - Non è consigliabile trasportare la carrozzina in aereo. UTILIZZO 1. prima di iniziare la marcia, verificare che l'alimentazione sia adeguata, che la pressione dei pneumatici sia sufficiente e che le prestazioni di frenata siano corrette. 2. inserire la chiave nella serratura elettrica, ruotarla in posizione "ON", la spia di accensione si accende e l'alimentazione viene attivata. 3. Con la mano destra, ruotare lentamente la leva di regolazione della velocità verso di sé fino a raggiungere la velocità necessaria per iniziare la guida normale.4. Quando è necessario fermarsi, ruotare prima la leva in modo che la velocità si riduca significativamente, quindi frenare e arrestare la carrozzina, ruotare la chiave in posizione "OFF", ciò significa che l'alimentazione è stata disattivata, rimuovere la chiave dalla presa. ATTENZIONE La velocità massima è di circa 6 km/h, con un raggio di sterzata limitato. Se si effettua una curva a gomito a velocità troppo elevata, il baricentro diventa instabile, con il rischio di ribaltamento e altri pericoli. SCOPO Questo prodotto è stato progettato per trasportare comodamente persone con capacità di deambulazione limitata o nulla. La carrozzina è progettata per il trasporto di una persona. PRECAUZIONI Limitazioni fisiche o mentali (ad es. disturbi visivi) che impediscono un utilizzo sicuro del prodotto. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO La carrozzina AT52317 è uno strumento di viaggio intelligente e leggero, pieghevole e a quattro ruote. Il design a quattro ruote è stabile e adatto a diverse fasce d'età. È dotata di una tecnologia di progettazione avanzata e affidabile, che garantisce risparmio energetico, assenza di inquinamento e rumore durante il funzionamento, favorendo la tutela dell'ambiente. La carrozzina è dotata di lampada, braccioli inclinabili, cestino e borsa. SCARICO 1 Posizionare la carrozzina su una superficie piana e tirare la maniglia inferiore a sfera rossa per sbloccare il blocco di ripiegamento, quindi tirarla all'indietro e in avanti per dispiegare completamente la carrozzina.(fig.2 e 3) 2 Per passare al montaggio del sedile, montare il supporto posteriore del cestino sul telaio principale utilizzando le 2 viti e i dadi argentati grandi. (fig. 6) 3. il sedile deve essere montato sul telaio; un caratteristico clic indica che il sedile è stato montato correttamente.(fig.1) Inserire i braccioli nei fori corretti (prima rimuovere i bulloni dai braccioli) e poi serrare i bulloni con una chiave (fig.5). (5) Successivamente, installare il cestino posteriore con 4 bulloni neri e dadi rotondi e installare la copertura del cestino con 2 bulloni argentati più piccoli e dadi neri. (6b) 6. agganciare il telaio del cestino anteriore al manubrio e fissare il cestino al manubrio con il velcro. Anche il cestino deve essere fissato alla barra del manubrio con il velcro. (6a) 7. Infine, collegare i 2 spinotti dei fili delle lampade ai fili del volante e montare i portalampada sulla barra dello sterzo e serrare le viti.(fig.4). MONTAGGIO Posizionare la carrozzina su una superficie piana, rimuovere la sezione del sedile prima di piegarla e tirare verso l'alto la grande sfera rossa sul lato destro. Una volta piegata, è possibile tirare la barra direzionale per trainarla. Se è necessario posizionarla in auto o trasportarla, è possibile aprire la maniglia di sblocco direzionale e ruotare il dado allentato per impostarla all'altezza più bassa. REGOLAZIONE DELLA BARRA DELLO STERZO Aprire la staffa di montaggio e girare il dado allentato. Regolare la leva direzionale all'altezza corretta in base alla propria statura. Al termine della regolazione, serrare il dado e bloccare la staffa di montaggio. Quando si regola l'asta dello sterzo, fare attenzione a non esporre la linea di sicurezza. DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO Quadro strumenti LCD, serratura, fari a LED e display di potenza. Inserire e ruotare una volta la chiave in senso orario per accenderla, ruotare la chiave in senso antiorario per spegnerla. Ruotare due volte la chiave in senso orario per accendere i fari a LED (fig. 10). Interruttore del clacson - premere il pulsante del clacson per generare un suono. (fig.8) Per regolare l'accelerazione, ruotare la manopola destra di controllo della velocità come mostrato. (fig.9) Interruttore della retromarcia "R" - se premuto, si attiva la retromarcia, se premuto nuovamente si attiva la marcia avanti. Il sistema di parcheggio con la possibilità di bloccare il freno assicura il parcheggio in modo da evitare che la carrozzina rotoli fuori dalla strada sconnessa. (fig.7) MANUTENZIONE E PULIZIA Se compaiono macchie sulla superficie della carrozzina, pulire con acqua pulita o un detergente delicato e poi passare un panno asciutto. Nota: per la pulizia non utilizzare alcool, benzina, paraffina o altri solventi chimici caustici e volatili, per non danneggiare gravemente l'aspetto e la struttura interna della scocca. È vietato l'uso di una pistola ad acqua ad alta pressione per la pulizia, per evitare di danneggiare i componenti elettronici interni e il cablaggio, in quanto ciò potrebbe causare un potenziale incidente. Non smontare o modificare questo prodotto da soli. L'azienda non si assume alcuna conseguenza in caso di manomissione del veicolo da parte dell'utente. È vietato utilizzare parti di ricambio non indicate dall'azienda. Il loro utilizzo invalida la garanzia. In caso di riparazione o sostituzione di parti, si prega di contattare la nostra azienda o il rivenditore locale. Manutenzione della batteria Non collocare il prodotto a temperature superiori a 40 °C o a basse temperature inferiori a -20 °C. Non collocare la batteria nel fuoco. Ciò potrebbe causare il guasto della batteria, il suo surriscaldamento e persino il rischio di incendio. Evitare di scaricare completamente la batteria e di ricaricarla. Cercare di utilizzare il dispositivo il più spesso possibile. In questo modo si prolunga notevolmente la durata della batteria. Inoltre, se la batteria viene utilizzata a temperatura ambiente, può raggiungere una maggiore autonomia e prestazioni, mentre se viene utilizzata in un ambiente con temperature inferiori a 0 °C, la sua durata e le sue prestazioni si riducono. In genere, a -20 °C, l'autonomia di guida può essere la metà di quella a temperature normali. Quando la temperatura sale, la batteria riacquista la sua autonomia. Se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di caricarlo almeno una volta al mese per mantenere la durata della batteria. La mancata ricarica per un periodo di tempo prolungato può causare la scarica eccessiva della batteria e danneggiarla. Tali danni sono impossibili da riparare. CONSERVAZIONE Quando il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente chiuso, fresco e asciutto. Evitare di conservarlo all'aperto per lunghi periodi di tempo. L'esposizione alla luce solare, il surriscaldamento e il freddo degli ambienti esterni accelerano l'invecchiamento del pneumatico e riducono la durata della batteria. Nota: è vietato ai non addetti ai lavori smontare la batteria, altrimenti potrebbero verificarsi gravi incidenti di sicurezza dovuti a scosse elettriche o cortocircuiti! Allo stesso tempo, la batteria non deve essere rimossa arbitrariamente. Se avete bisogno di sostituire la batteria, contattate la nostra azienda o il vostro distributore locale: vi forniremo servizi professionali di alta qualità. SMALTIMENTO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO Una volta ritirato, il dispositivo medico deve essere trattato in modo appropriato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. FORNITURA CARROZZINA, BORSA, CESTINO, LAMPADA, CARICABATTERIE, 2 CHIAVI, 3 CHIAVI A BRUGOLA, SET DI VITI E RONDELLE ( 2 GRANDI ARGENTO, 2 PICCOLE ARGENTO, 4 NERE) MANUALE DI ISTRUZIONI. NOTA: IL SET È COMPOSTO DA DUE CONFEZIONI! SPECIFICHE TECNICHE Nome prodotto Carrozzina elettrica da esterno AT52317 Dimensioni complessive 980x550x830 mm Dimensioni della confezione 370x550x690 mm Dimensioni della confezione 630*410*745mm Potenza del motore 250W Ruote anteriori pneumatiche da 10 pollici Ruote posteriori fuse da 8 pollici Batteria al litio 36V10Ah Caricabatterie 110 - 220V Tempo di ricarica 5h Velocità massima (km/h) 6km/h Raggio di sterzata 1,5 m Elevazione massima 12° Peso massimo di carico 120 kg Altezza da terra 9,5 cm Autonomia 25 km Peso nominale / peso lordo 29 kg Parti aggiuntive Cestino, borsa Questo segno indica il peso massimo dell'utente! SE Inledning Tack för att du har köpt vår produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Felaktig användning kan leda till hälsoskador, personskador eller olyckor. Läs därför denna bruksanvisning noggrant för att kunna använda produkten på ett säkert och framgångsrikt sätt. OBSERVERA Kontrollera alla delar med avseende på skador som uppstått under transporten. Om du upptäcker sådana skador ska du INTE använda produkten. Kontakta tillverkaren för mer information. SÄKERHETSÅTGÄRDER. FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA SÄKERHETEN För att upprätthålla säkerheten vid användning av produkten, följ nedanstående riktlinjer. Montera eller använd inte produkten förrän du har läst och förstått dessa instruktioner. Om du inte förstår varningarna, försiktighetsåtgärderna eller instruktionerna ska du kontakta din sjukvårdspersonal, distributör eller tekniker innan du försöker montera enheten för att undvika personskador eller skador på produkten. Varje användare bör rådfråga sin vårdpersonal eller terapeut om lämpligt justeringsalternativ och användningsmetod. Före användning, kontrollera att alla komponenter har säkrats och att produktens hjul och rörliga delar är i gott skick. Under användning måste alla hjul hela tiden ha kontakt med marken för att säkerställa stabiliteten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador. OBSERVERA Vid användning och hantering av produkten samt vid montering och justering av mekanismerna kan det finnas risk för att delar av användarens/medföljarens kropp kan fastna och/eller klämmas fast i öppningar/gap mellan komponenter. Utför dessa åtgärder med särskild försiktighet. När justeringarna har slutförts, stabilisera positionen genom att dra åt muttrarna/skruvarna ordentligt. ANMÄRKNING I händelse av en enhetsrelaterad "allvarlig incident" som direkt eller indirekt ledde till, kunde ha lett till eller sannolikt kommer att leda till något av följande: (a) en patients, användares eller annan persons död, eller (b) tillfällig eller permanent försämring av hälsan hos en patient, användare eller annan person, eller (c) en allvarlig risk för folkhälsan. Detta "allvarliga tillbud" måste anmälas till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt. För Polen är den behöriga myndigheten Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products. OBSERVERA Vid smärta, allergiska reaktioner eller andra störande, för användaren oklara symptom relaterade till användningen av den medicintekniska produkten, kontakta sjukvårdspersonal. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas av försumligt underhåll, otillräcklig service eller till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följts. OBSERVERA Det kan finnas risk för att produkten välter om den används på fel sätt. Följ instruktionerna för på-/avstigning/förflyttning. Det är förbjudet att använda produkten på annat sätt än i enlighet med dess avsedda användning. PATIENTMÅLGRUPP Hälso- och sjukvårdspersonalen anger på eget ansvar användningen av produkten för vuxna och barn, med hänsyn till tillgängliga varianter/storlekar/nödvändiga funktioner/storlekar och indikationer, med beaktande av den information som tillhandahålls av tillverkaren. VARNINGAR - Det är förbjudet att använda rullstolen om dess användning strider mot lokal lagstiftning - Det är förbjudet att använda produkten på annat sätt än i enlighet med dess avsedda användning - Horisontell körning på en sluttning är förbjuden - Överbelastning är förbjuden och den maximala lastkapaciteten är 120 kg - Det är förbjudet att korsa säkerhetslinjen för teleskopiska delar - Manuell kontakt med elektriska komponenter är förbjuden och det måste säkerställas att rullstolen är avstängd innan kontakt tas - Det är förbjudet att plötsligt svänga, göra betydande riktningsförändringar och köra instabilt, eftersom detta kan orsaka fara - Det är förbjudet att köra vid dåliga väderförhållanden eller i en ogynnsam miljö, dvs. kraftigt regn, kraftig snö, vind och andra väderförhållanden samt hala, leriga och andra ytor - Barn under 14 år får inte köra ensamma (den tillåtna åldern för att köra beror på lokal lagstiftning) - Det är förbjudet att köra utan skyddshjälm. Använd hjälm eller annan skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter - Det är förbjudet att släppa taget om styrhandtaget under körning. Det är förbjudet att vila kroppen på styrhandtaget. Du får inte sänka fotpedalen under körning. - Det är förbjudet att modifiera delar på egen hand och att köra en modifierad rullstol på väg - Det är förbjudet att köra i en farlig miljö, undvika brandfarliga gaser, ångor, vätskor, damm etc., som kan orsaka farliga händelser som brand eller explosion. - Det rekommenderas inte att transportera rullstolen med flyg. ANVÄNDNING 1. Innan du börjar köra, kontrollera att strömförsörjningen är tillräcklig, att däcktrycket är tillräckligt och att bromsverkan är korrekt. 2. Sätt i nyckeln i det elektriska låset, vrid det till "ON"-läget, strömindikatorlampan tänds och strömmen slås på. 3.Med höger hand vrider du långsamt hastighetsreglaget mot dig tills du når den hastighet du behöver för att börja köra normalt.4.När du behöver stanna vrider du först reglaget så att hastigheten minskar avsevärt, bromsar sedan och stannar rullstolen, vrider nyckeln till läget "OFF", vilket innebär att strömmen har stängts av, och tar ut nyckeln ur eluttaget.VARNING Maxhastigheten är ca 6km/h, med en begränsad svängradie. Om du gör en skarp sväng med för hög hastighet kommer tyngdpunkten att bli instabil, vilket kan leda till tippning och andra faror. SYFTE Denna produkt är utformad för att bekvämt transportera personer med begränsad eller ingen gångförmåga. Rullstolen är konstruerad för att transportera en person. FÖRSIKTIGHETER Fysiska eller psykiska begränsningar (t.ex. synnedsättning) som förhindrar säker hantering av produkten. PRODUKTFUNKTIONER Rullstolen AT52317 är ett smart, lättviktigt och hopfällbart resehjälpmedel med fyra hjul. Den fyrhjuliga designen är stabil och lämplig för olika åldersgrupper. Den har avancerad och tillförlitlig designteknik, ger energibesparing, inga föroreningar och buller under drift, vilket främjar miljöskydd. Rullstolen är utrustad med en lampa, lutande armstöd, korg och väska. LOSSNING 1 Placera rullstolen på en plan yta och dra i det nedre lilla röda kulhandtaget för att låsa upp fällningslåset, dra det sedan bakåt och framåt för att fälla upp rullstolen helt.(fig.2 och 3) 2 För att montera sitsen, montera först den bakre korghållaren på huvudramen med hjälp av de 2 stora silverfärgade skruvarna och muttrarna. (fig.6) 3. Sitsen skall sedan monteras på ramen, ett distinkt klickljud indikerar att sitsen har monterats korrekt.(fig.1) Sätt in armstöden i rätt hål (ta först bort bultarna från armstöden) och dra sedan åt bultarna med en skiftnyckel (fig.5). (5) Montera därefter den bakre korgen med 4 svarta bultar och runda muttrar och montera korglocket med 2 mindre silverfärgade bultar och svarta muttrar. (6b) 6. Haka fast den främre korgramen på styret och fäst korgen på styret med kardborreband. Korgen ska också fästas i styrstången med kardborreband. (6a) 7. Anslut slutligen de 2 kontakterna på lampkablarna till rattkablarna och montera lamphållarna på styrstången och dra åt skruvarna.(fig.4) MONTERING Placera rullstolen på en plan yta, ta bort sittdelen innan den fälls ihop och dra den stora röda kulan på höger sida uppåt. När rullstolen är hopfälld kan du dra i styrstången för att bogsera den. Om du behöver placera den i bilen eller transportera den kan du öppna frigöringshandtaget och vrida den lösa muttern för att ställa in den på lägsta höjd. JUSTERING AV STYRSTÅNGEN Öppna först monteringsfästet och vrid den lösa muttern. Justera riktningsspaken till rätt höjd beroende på din längd. När justeringen är klar, dra åt muttern och lås monteringsfästet. Vid justering av styrstången, var noga med att inte exponera säkerhetslina. FUNKTIONSSCHEMA LCD-instrumentgrupp, lås, LED-strålkastare och effektdisplay. Gå in och vrid nyckeln medurs en gång för att slå på strömmen, vrid nyckeln moturs för att stänga av strömmen. Vrid nyckeln medurs två gånger för att tända LED-strålkastarna (fig.10). Signalhorn - tryck på signalhornsknappen för att avge ett ljud. (fig.8) För att justera accelerationen, vrid det högra hastighetsreglaget enligt bilden. (fig.9) Omkopplare för backväxel "R" - när den trycks in aktiveras backväxeln, när den trycks in igen aktiveras framväxeln. Parkeringssystemet med möjlighet att låsa bromsen säkerställer parkering på ett sätt som förhindrar att rullstolen rullar av den ojämna vägen. (fig.7) UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Om det uppstår fläckar på rullstolens yta, torka av med rent vatten eller milt rengöringsmedel och torka sedan av med en torr trasa. Observera: Använd inte alkohol, bensin, paraffin eller andra frätande, flyktiga kemiska lösningsmedel för rengöring, eftersom detta allvarligt kan skada karossens utseende och inre struktur. Det är förbjudet att använda en högtrycksvattenpistol för rengöring för att undvika att skada interna elektroniska komponenter och ledningar eftersom detta kan leda till en potentiell olycka. Ta inte isär eller modifiera produkten själv. Företaget kommer inte att acceptera några konsekvenser av att du själv manipulerar fordonet. Det är förbjudet att använda reservdelar som inte anges av företaget. Om de används upphör garantin att gälla. Om du behöver reparera eller byta ut delar, vänligen kontakta vårt företag eller din lokala återförsäljare. Batteriskötsel Placera inte produkten i temperaturer över 40 °C eller i låga temperaturer under -20 °C. Placera inte batteriet i en eldsvåda. Det kan leda till batterifel, överhettning och till och med risk för brand. Undvik att ladda ur batteriet helt och ladda upp det igen. Försök att använda enheten så ofta som möjligt. Detta kommer att förlänga batteriets livslängd avsevärt. Om batteriet används i rumstemperatur kan det dessutom få längre räckvidd och bättre prestanda, medan det får kortare livslängd och sämre prestanda om det används i en miljö med temperaturer under 0 °C. Vid -20°C kan räckvidden vara hälften av vad den är vid normala temperaturer. När temperaturen stiger återfår batteriet sin räckvidd. Om du inte använder produkten under en längre tid ska du se till att ladda minst en gång i månaden för att bibehålla batteriets livslängd. Om batteriet inte laddas under en längre tid kan det överladdas och skadas. Sådana skador är omöjliga att reparera. FÖRVARING När produkten inte används ska den förvaras i ett torrt och svalt rum. Undvik att förvara den utomhus under längre perioder. Exponering för solljus, överhettning och kalla utomhusmiljöer påskyndar däckens åldrande och förkortar batteriets livslängd. Observera: Icke-professionella får inte demontera batteriet, annars kan allvarliga säkerhetsolyckor på grund av elektriska stötar eller kortslutning inträffa! Samtidigt får batteriet inte avlägsnas godtyckligt. Om du behöver byta ut batteriet, kontakta vårt företag eller din lokala distributör, så ger vi dig professionell service av hög kvalitet. AVFALLSHANTERING KASSERING AV ENHETEN När den medicintekniska produkten har tagits ur bruk måste den hanteras på ett sätt som är lämpligt för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. LEVERANSOMFATTNING RULLSTOL, VÄSKA, KORG, LAMPA, LADDARE, 2 SKIFTNYCKLAR, 3 INSEXNYCKLAR, UPPSÄTTNING SKRUVAR OCH BRICKOR (2 STORA SILVER, 2 SMÅ SILVER, 4 SVARTA) INSTRUKTIONSBOK. OCH NOTERA: UPPSÄTTNINGEN BESTÅR AV TVÅ PAKET! TEKNISKA SPECIFIKATIONER Produktnamn Elektrisk utomhusrullstol AT52317 Övergripande mått 980x550x830mm Förpackningsstorlek 370x550x690mm Förpackningsstorlek 630*410*745mm Motoreffekt 250W Pneumatiska framhjul 10 tum Gjutna bakhjul 8 tum Litiumbatteri 36V10Ah Laddare 110 - 220V Laddningstid 5 timmar Maximal hastighet (km/h) 6km/h Svängradie 1,5 m Max. höjd över havet 12° Max. lastvikt 120 kg Markfrigång 9,5 cm Räckvidd 25 km Nominell vikt / bruttovikt 29 kg Ytterligare delar Korg, väska Denna skylt anger den maximala vikten för användaren!

KARTA GWARANCYJNA

Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer Serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.

2.  W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3.  ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.

4.  W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.

5.  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.

6.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.

7.  Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.

8.  NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.

9.  Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

e-mail:antar@antar.net

Data wydania instrukcji: 19.06.2023

v1-19.06.2023

Gebrauchsanweisungsversion: v1-19.06.2023

Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 19.06.2023

GARANTIEKARTE

Modell: …………………………………………………………………………..…………

Seriennummer: ……………………………………………………………………………

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers ………….........………………………………

1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 7, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab

dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.

2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.

3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des

ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des

Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen.

ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen

werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich

bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigefügt werden.

8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht

wurden, werden nicht berücksichtigt.

9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren

Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches

Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warschau, ul. Zawiślanska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Verteiler:

Antar Medizin GmbH

Döbelner Str. 7, 12627 Berlin

Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821

E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com

WARRANTY CARD

Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serial number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point of sale stamp

and a legible signature of the Seller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.  ANTAR Sp. J., 03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43, hereby grants a 12-month warranty on the product, starting from the date of purchase by the Buyer.

2. During the warranty period ANTAR undertakes to carry out the repairs necessary to restore proper functioning of the product, within 14 days from the date of receipt of the product by the service centre, together with the proof of purchase and the warranty card.

3. ANTAR reserves the right to replace the product if the repair is deemed uneconomic. Repair or replacement of faulty products does not extend the warranty period.

4. If the product is found to be malfunctioning, please contact your retailer/distributor or (if it is impossible) send it to ANTAR (as specified in point 1).

5. Before use, read the instructions carefully and follow them. If the product is used improperly and contrary to recommendations, the warranty will be irrevocably lost.

6. The warranty does not cover damage caused by external mechanical force, load exceeding the maximum allowed weight of the user, as described in the manual, as well as contact of the product with alcohol, greasy substances or petrol. The warranty does not cover parts which are subject to normal wear or tear during use, such as the bearing, rubber parts and others.

7. The product delivered to the service in connection with the complaint cannot cause an epidemic hazard.

8. THIS WARRANTY IS ONLY VALID TOGETHER WITH THE PROOF OF PURCHASE (BILL, RECEIPT, INVOICE). IN CASE OF A COMPLAINT, A PROOF OF PURCHASE MUST BE ATTACHED.

9. Complaints submitted without the proof of purchase and a warranty card with the product serial number will not be considered.

ANTAR Sp. J.

03-068 Warsaw, ul. Zawiślańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

Date of issue of the manual: 19.06.2023

v1-19.06.2023

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými.  Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.

8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOZENÍ DOKLADU O KOUPI.

9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

....................................................................................................................................

Sériové číslo:

....................................................................................................................................

Dátum predaja:

......................................................................................................................

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

..........................................................

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.

2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.

4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.

5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.

6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.

7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.

8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.

9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail:anmedplus@anmedplus.sk;  www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023